ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

# ΦΥΣΙΚΗ

# ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

# Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

# Τόμος 2ος

# ΦΥΣΙΚΗ

# ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

# B΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

# 2ος τόμος

Αλεξάκης Νίκος

Αμπατζής Σταύρος

Γκουγκούσης Γιώργος

Κουντούρης Βαγγέλης

Μοσχοβίτης Νίκος

Οβαδίας Σάββας

Πετρόχειλος Κλεομένης

Σαμπράκος Μενέλαος

Ψαλίδας Αργύρης

ΜΑΚΕΤΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

«ΑΦΟΙ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ»

Επιθυμούμε από τη θέση αυτή να ευχαριστήσουμε: την Ένωση Ελ-λήνων Φυσικών, τον καθηγητή τον Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανά-σιο Λαχανά, το Παιδαγωγικό Ινστι-τούτο, τους συναδέλφους Γιώργο Σουβατζόγλου, Χρήστο Κωσταντά-κο, Γιάννη Γιαμάκη και Άγγελο Ελευθερίου και όλους τους συνα-δέλφους, για τις χρήσιμες παρατη-ρήσεις τους κατά τη διάρκεια της συγγραφής και την πολύμορφη βοήθεια που μας προσέφεραν.

προσαρμογή του βιβλίου για μαθητές με ΜΕΙΩΜΕΝΗ όραση

# Ομάδα Εργασίας Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Αλεξάκης Νίκος, Msc φυσικός,

καθηγητής 5ου Λυκείου

Κορυδαλλού Αμπατζής Σταύρος,

Δρ φυσικός, καθηγητής

Γενναδείου Σχολής

Γκουγκούσης Γιώργος, φυσικός,

ιδιοκτήτης - διευθ. φροντιστηρίου

Κουντούρης Βαγγέλης, φυσικός,

καθηγητής 1ου Γυμνασίου Ιλίου

Μοσχοβίτης Νίκος, φυσικός,

καθηγητής εκπ/ρίων

Κωστέα - Γείτονα

Οβαδίας Σάββας, φυσικός,

καθηγητής Λυκείου Ν. Αρτάκης

Πετρόχειλος Κλεομένης, φυσικός,

καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου

Σαμπράκος Μενέλαος, φυσικός,

ιδιοκτήτης - διευθ. φροντιστηρίου

Ψαλίδας Αργύρης, Δρ φυσικός,

καθηγητής Κολλεγίου Αθηνών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Πετρόχειλος Κλεομένης, φυσικός,

καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

Καζαντζή Μαίρη, φυσικός,

καθηγήτρια β/θμιας εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Ραγιαδάκος Χρήστος, πάρεδρος

στο τομέα Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χριστοδούλου Ειρήνη, φιλόλογος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Παπαζαχαροπούλου Μαρία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Γαβριηλίδου Δανάη

Προβλήματα

(α) Οι παρακάτω φυσικές ποσότη-τες, όπου χρειάζονται, θα θεωρού-νται γνωστές:

,

,

mp = mn = 1,6 ( 10-27kg

,

.

(β) Τα φορτία των προβλημάτων θα θεωρούνται σημειακά

και ακίνητα (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).

1. Να υπολογίσετε τον αριθμό

των ηλεκτρονίων που συναποτε-λούν φορτίο ίσο με:

(α) -1C (β) -1mC (γ) -1μC (δ) -1nC

(ε) -1pC

2. Δίνονται δύο σημειακά φορτία

-0,04 μC. Να υπολογίσετε τη δύνα-μη που ασκείται από το ένα φορτίο στο άλλο, αν η απόστασή τους είναι:

(α)3cm  (β)6 cm

3. Δυο μικρές φορτισμένες σφαίρες έχουν ίσα ηλεκτρικά φορτία

-0,02μC. Αν η δύναμη που ασκείται από τη μια σφαίρα στην άλλη έχει μέτρο 9(103Ν, να υπολογιστεί

η απόσταση μεταξύ των σφαιρών.

4. Φορτίο 3 ( 10-9C βρίσκεται σε απόσταση 2cm από φορτίο q. Το φορτίο q δέχεται ελκτική δύναμη, μέτρου 27 ( 10-5Ν. Να βρεθεί το εί-δος και η ποσότητα του φορτίου q.

5. Δοκιμαστικό φορτίο +2μC τοπο-θετείται στο μέσο της απόστασης μεταξύ δύο φορτίων

Q1 = +6μC και Q2 = +4μC, τα οποία απέχουν απόσταση 10cm. Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στο δοκιμαστικό φορτίο.

6. Τρία φορτία +2μC, -3μC και -5μC τοποθετούνται πάνω σε ευθεία και στις θέσεις Α,Β,Γ αντίστοιχα. Αν οι αποστάσεις μεταξύ των φορτίων είναι (ΑΒ) = 0,4m και (ΑΓ) = 1,2m, να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στο φορτίο -3μC.

7. Να βρεθεί το μέτρο της έντασης ηλεκτροστατικού πεδίου, που δημιουργεί φορτίο Q = -2μC, σε απόσταση 3cm από αυτό.

8. Φορτίο +4 ( 10-9C, δημιουργεί πεδίο έντασης μέτρου 3,6 ( 10-3 Ν/C σε απόσταση r από αυτό. Να βρεθεί η απόσταση r.

9. Η ένταση ηλεκτρικού πεδίου σε απόσταση 1cm από ηλεκτρικό φορτίο-πηγή, έχει μέτρο

36 ( 10-9Ν/C. Να βρεθεί η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου.

10. Φορτίο +9μC απέχει απόσταση 30 cm από άλλο φορτίο +4μC. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης.

11. Δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q1 = 2μC, βρίσκεται στη θέση (Σ) ηλεκτρικού πεδίου και δέχεται

2(10-3Ν, κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x. Να βρεθούν:

(α) Η ένταση του πεδίου στη θέση (Σ).

(β) Η δύναμη που θα δεχτεί φορτίο q2 = -4μC στη θέση (Σ).

12. Στα σημεία Α και Β ευθείας (ε), που απέχουν απόσταση d = 0,3m, τοποθετούμε φορτία +2μC και +8μC αντίστοιχα. α) Σε ποιο σημείο της ευθείας η ένταση του πεδίου είναι μηδέν; β) Σε ποιο σημείο της ευθείας η ένταση μηδενίζεται αν το φορτίο +8μC αντικατασταθεί από φορτίο -8μC.

13. Δύο ηλεκτρικά φορτία

βρίσκονται σε απόσταση d = 6m.

Αν τα φορτία είναι ίσα με: α) +4μC, β)- 4μC. Να υπολογιστεί, η ένταση του πεδίου σε σημείο (Σ) της μεσο-κάθετης στην απόσταση d, που απέχει 3m από το μέσο της από-στασης d.

14. Μικρός μεταλλικός δίσκος έχει βάρος 32 ( 10-3Ν, και ισορροπεί σε μικρό ύψος από την επιφάνεια της Γης. Κοντά στην επιφάνεια της Γης εμφανίζεται ηλεκτροστατικό πεδίο, έντασης Ε = 100 Ν/C, κατακόρυφο και με φορά προς τα κάτω. Να βρεθεί το είδος και η ποσότητα

του ηλεκτρικού φορτίου που έχει

ο δίσκος.

15. Δύο όμοια μεταλλικά σφαιρίδια, έχουν το καθένα βάρος 0,45 Ν και

είναι στερεωμένα στις άκρες δύο, ίσου μήκους, μεταξωτών νημάτων. Τα νήματα έχουν μήκος 0,20 m. Αν τα δύο σφαιρίδια έχουν ίσα φορτία, να βρεθεί το φορτίο καθενός, ώστε να ισορροπούν, με τα νήματα κάθετα μεταξύ τους.

16. Στις κορυφές ΑΒΓΔ τετραγώ-νου, πλευράς 0,1 m, τοποθετούνται αντίστοιχα τα φορτία: + 100μC,

-200μC, +97μC, -196μC. Να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου στο κέντρο του τετραγώνου.

17. Σωματίδια με μάζα 1,0.10-5kg, και φορτίο +1μC αφήνεται να κινηθεί σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης 12 Ν/C. Να βρεθούν:

(α) Η μετατόπισή του μετά από χρόνο 1s.

(β) Η κινητική του ενέργεια

στο τέλος του πρώτου δευτερολέπτου της κίνησης.

(γ) Ποιες μετατροπές ενέργειας συνέβησαν;

18. Με βάση το προηγούμενο πρόβλημα και μετά από 1s κίνησης, εφαρμόζουμε συγχρόνως και ένα αντίρροπο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Να βρεθεί ποια θα έπρεπε να είναι η έντασή του, ώστε να μηδενι-στεί η ταχύτητα του σωματιδίου μετά από 1s.

19. Δυο ηλεκτρικά φορτία +4μC και -6μC, βρίσκονται σε απόσταση 0,4m. Να υπολογιστεί η δυναμική ενέργεια του συστήματος των φορτίων.

20. Το σύστημα δύο ηλεκτρικών φορτίων +3μC και +4μC περιέχει ενέργεια 0,27 Joule. Να βρεθεί

η απόσταση μεταξύ των δύο φορτίων.

21. Φορτίο–πηγή +6μC δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Σε θέση που απέ-χει 0,3 m από το φορτίο τοποθετεί-ται δοκιμαστικό φορτίο -6nC. Πόση είναι η δυναμική ενέργεια του δοκιμαστικού φορτίου;

(1nC = 10-9C)

22. Να βρεθεί το δυναμικό σε απόσταση 0,9 m από φορτίο +6μC.

23. Σε ποια απόσταση από φορτίο +2μC το δυναμικό έχει τιμή

4 ( 104 Volt;

24. Δοκιμαστικό φορτίο +2μC τοπο-θετείται σε σημείο (Σ) ηλεκτρικού πεδίου. Αν το δυναμικό στη θέση (Σ) είναι -10V να βρείτε:

(α) Τη δυναμική ενέργεια του δοκι-μαστικού φορτίου.

(β) Πόσο έργο πρέπει να προσφερ-θεί στο δοκιμαστικό φορτίο για να φθάσει στο άπειρο χωρίς ταχύτητα;

25. Δύο σημειακά φορτία +2μC και +18μC απέχουν απόσταση 16cm. Να βρεθεί:

(α) Σε ποιο σημείο μηδενίζεται η ένταση του πεδίου.

(β) Το δυναμικό στη θέση μηδενισμού της έντασης.

26. Ακίνητο σημειακό φορτίο +2μC, βρίσκεται σε σημείο «Σ».

(α) Να υπολογιστεί το δυναμικό σε απόσταση r1 = 2m και r2 = 4m από το (Σ).

(β) Αν σημειακό φορτίο q = 1μc τοποθετηθεί σε απόσταση r1 ποια

η δυναμική του ενέργεια;

(γ) Αν το φορτίο q = 2μC μετακινη-θεί από τη θέση r1 στη θέση r2, ποιο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου; Το έργο αυτό εξαρτάται από τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το φορτίο q;

27. Στο μοντέλο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου, τα ηλεκτρό-νια μπορούν να περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα (πρωτόνιο) σε (επιτρεπόμενες) κυκλικές τροχιές. Αν μία τροχιά έχει ακτίνα

r1 = 21 ( 10-5m, να υπολογιστούν:

(α) Η δυναμική

(β) Η κινητική

(γ) Η μηχανική

ενέργεια του ηλεκτρονίου στην τροχιά ακτίνας r1 .

28. Τέσσερα ηλεκτρικά φορτία +30μC, -60μC, +90μC και -120μC βρίσκονται αντίστοιχα στις κορυφές Α,Β,Γ,Δ τετραγώνου, πλευράς

.

Να υπολογίσετε:

(α) Το δυναμικό στο μέσο «Μ»

της πλευράς (ΑΒ).

(β) Το δυναμικό στο κέντρο

του τετραγώνου «Κ».

(γ) Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μεταφορά φορτίου

q = 10-9C, από τη θέση «Μ» στη θέση «Κ». Ποιο είναι το φυσικό περιεχόμενο του έργου αυτού;

29. Στο πρόβλημα 28 να υπολογι-στεί το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου, κατά τη μετακίνηση φορτίου +1μC.

(α) Από τη θέση Μ στο άπειρο

(β) Από τη θέση Κ στο άπειρο

Ποιο συμπέρασμα βγάζετε σε κάθε μια περίπτωση;

30. Το σωματίδιο «α» έχει τη δομή

του   He++  δηλαδή αποτελείται από

δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια

(mp ( mn). Το σωματίδιο «α» επιτα-χύνεται, σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Εάν το αφήσουμε (υo = 0), να επιταχυνθεί μεταξύ δύο σημείων Α, Β που έχουν διαφορά δυναμικού ίση με 12.000V, να βρεθεί ποια είναι η ταχύτητα του στο σημείο Β.

31. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγί-δας, νέφος στην επιφάνεια του προς τη Γη εμφανίζει φορτίο -25C. Στην επιφάνεια της Γης, δημιουρ-γούνται από επαγωγή, θετικά φορτία. Όταν η διαφορά δυναμικού μεταξύ νέφους - Γης φθάσει τα

5 ( 107 V, ο ατμοσφαιρικός αέρας παύει για λίγο να λειτουργεί ως μονωτής και ξεσπά ηλεκτρική εκκένωση, κατά την οποία ηλεκτρό-νια του νέφους κατευθύνονται προς τη Γη (κεραυνός).

(α) Πόση ηλεκτρική ενέργεια απελευθερώθηκε;

(β) Πόση είναι η μέση ισχύς που αποδίδεται, αν η διάρκεια του φαινομένου είναι 10-3s;

32. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα 50μF. Πόση διαφορά δυναμικού πρέπει να εφαρμοστεί μεταξύ

των δυο οπλισμών του πυκνωτή, για να αποκτήσει ηλεκτρικό φορτίο 10-3C; Πόση ενέργεια έχει τότε

ο πυκνωτής;

33. Δυο φύλλα αργιλίου έχουν διαστάσεις 10cm x 20cm, και απέχουν απόσταση 0,5 mm. Πόση είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή;

34. Επίπεδος πυκνωτής έχει οπλισμούς με εμβαδόν 200 cm2 ο καθένας. Εάν η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι 17,7 ( 10-11 F, πόση είναι η απόσταση μεταξύ των δύο οπλισμών του;

35. O κάθε οπλισμός ενός επίπε-δου πυκνωτή έχει εμβαδόν 0,2 m2, ενώ οι οπλισμοί του απέχουν 4mm. Να υπολογίσετε:

(α) Τη χωρητικότητα του πυκνωτή

(β) Το φορτίο που αποκτά ο πυνω-τής, αν φορτισθεί με τάση 200 V.

36. Ένας επίπεδος πυκνωτής, έχει χωρητικότητα 2μF, απόσταση οπλισμών 2 cm, και έχει φορτιστεί με τάση 150 V. Στη συνέχεια απομα-κρύνουμε την πηγή φόρτισης και διπλασιάζουμε την απόσταση των οπλισμών του. Να υπολογιστούν οι τιμές πριν και μετά το διπλασιασμό:

(α) Της χωρητικότητας

του πυκνωτή

(β) Της τάσης μεταξύ

των οπλισμών του.

(γ) Της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου.

(δ) Της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου.

Πώς εξηγείται η μεταβολή

της ενέργειας του πυκνωτή;

37. Δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες απέχουν απόσταση 0,5 cm και είναι συνδεδεμένες με διαφορά

δυναμικού 80V. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ αυτών.

38. Διαφορά δυναμικού 120 V εφαρμόζεται σε δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες. Εάν το πεδίο που παράγεται μεταξύ των πλακών είναι 600 V/m, πόσο απέχουν οι δύο πλάκες;

39. Δύο μεταλλικές πλάκες συνδέ-θηκαν με μπαταρία 4,5 V. Πόσο έργο απαιτείται για να μεταφερθεί φορτίο +4μC

(α) Από την αρνητική στη θετική πλάκα;

(β) Από τη θετική στην αρνητική πλάκα;

Θεωρήστε την κινητική ενέργεια του φορτίου σταθερή.

41. Η ηλεκτρονική δέσμη στο σω-λήνα μιας τηλεόρασης, αποτελείται από ηλεκτρόνια που επιταχύνονται από την κατάσταση ηρεμίας, μέσω διαφοράς δυναμικού περίπου 20.000V.

(α) Ποια είναι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα ηλεκτρόνια;

(β) Ποια είναι η ταχύτητα

των ηλεκτρονίων;

42. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών ενός επίπεδου πυκνωτή είναι 5 ( 105 V/m. Στο χώρο μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή, αιωρείται σταγόνα λαδιού που έχει βάρος 3,2 ( 10-13 Ν. Ποιο είναι το ηλεκτρικό φορτίο

της σταγόνας;

43. Μικρή αγώγιμη σφαίρα, που έχει μάζα 2 ( 10-4 Κg και φορτίο +6μC, βρίσκεται στην άκρη κατακό-ρυφου μεταξωτού νήματος ανάμεσα στους κατακόρυφους οπλισμούς ενός πυκνωτή. Οι οπλισμοί του πυκνωτή απέχουν απόσταση 5cm. Με ποια τάση πρέπει να φορτιστεί ο πυκνωτής ώστε η σφαίρα να ισορροπεί σχηματίζοντας με τη κατακόρυφη, γωνία 30o (χωρίς να εφάπτεται στους οπλισμούς).

44. Δίνονται δύο σημεία Κ και Λ ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η διαφορά δυναμικού VΚΛ = 1000V Εάν η απόσταση των ΚΛ είναι

50 cm. Να υπολογισθούν:

(α) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου

(β) Το δυναμικό σημείο «Λ», εάν το δυναμικό στο «Κ» είναι +200V.

45.

Οι οπλισμοί Α και Β του πυκνωτή του σχήματος, απέχουν απόσταση 100cm και η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δυο οπλισμών είναι 2.000V. Σημειακό φορτίο + 1μC τοποθετείται στη θέση «Κ» που απέχει απόσταση 20 cm από τον οπλισμό (Α). Να βρείτε το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακί-νηση του φορτίου:

α) WΚ(Λ     β) WM(K   γ) W Κ(Λ(Μ(Κ

Ένθετα

Κεραυνός

Κάθε ένας μας, έχει γίνει μάρτυ-ρας των βίαιων φωτεινών φαινομένων που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Έχουμε παρατηρήσει τις λάμ-ψεις που εμφανίζονται στο συννεφιασμένο ουρανό ή λάμψεις που «ταξιδεύουν» προς τη Γη.

Τα φαινόμενα αυτά είναι ηλε-κτροστατικά φαινόμενα.

Εικ. (Α). Η συσσώρευση φορτίου στην επιφάνεια του νέφους επάγει θετικό φορτίο στην επιφάνεια

της Γης. (στην επόμενη σελίδα)

Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας τα νέφη εμφανίζουν ηλεκτρικά φορτία με το κάτω μέρος τους φορτισμένο συνήθως αρνητικά και το επάνω θετικά (εικ. Α).

Το αρνητικό φορτίο που βρίσκε-ται στη βάση του νέφους δημιουρ-γεί με επαγωγή θετικά φορτία

στην επιφάνεια της Γης.

Επομένως, εμφανίζεται ένα ηλε-κτρικό πεδίο μεταξύ νέφους-Γης.

Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ένας μονωτής (διηλεκτρικό) που ε-μποδίζει την κίνηση του ηλεκτρικού

φορτίου. Εάν όμως η ένταση του πεδίου μεταξύ νέφους-Γης αποκτή-σει μεγάλη τιμή (κοντά στα 5 ( 106 V/m) ο ατμοσφαιρικός αέρας γίνεται αγώγιμος (για μερικά μs) με αποτέ-λεσμα τα ηλεκτρόνια που βρίσκο-νται στη βάση του νέφους να τον διαπερνούν, και να δημιουργείται ηλεκτρική εκκένωση.

Τα ηλεκτρόνια σχηματίζουν μια σφήνα, που ονομάζεται «οδηγός», και η οποία ακολουθώντας στρεβλή τροχιά κατευθύνεται προς τη γη, δημιουργώντας ισχυρότατα πεδία.

Όταν η μύτη του οδηγού φθάσει σε ύψος μερικών δεκάδων μέτρων από το έδαφος, η εκκένωση που κατεβαίνει συναντά την ανερχόμενη και κλείνει το κύκλωμα νέφους - εδάφους.

Η ανερχόμενη προς το νέφος εκκένωση, δημιουργεί ρεύμα

μεγάλης έντασης, 10.000 έως 20.000 Α, το οποίο διαρκεί έως 0,01 ms. Το ανερχόμενο ρεύμα είναι εκείνο που δίνει τη φωτεινή αναλαμπή που βλέπουμε σαν κεραυνό.

Η διαδρομή, που ακολούθησε

η ηλεκτρική εκκένωση έχει εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία που φθά-νει τα 30.000 Κ. Η πίεση που επικρατεί στην περιοχή της εκκένωσης δημιουργεί αρχικά ένα κρουστικό κύμα το οποίο σταδιακά μετατρέπε-ται στο ηχητικό, που ακούμε μετά τη φωτεινή λάμψη.

Αλεξικέραυνο

Είναι ράβδοι αγώγιμες από χαλκό, οι οποίες τοποθετούνται σε υψηλά κτίρια και σε κατάλληλες θέσεις, εξέχουν σε ύψος της κατα-σκευής, και μέσω αγωγού συνδέονται με τη Γη.

Κατά τη διάρκεια ενός κεραυνού οι ακίδες των αλεξικέραυνων «έλκουν» λόγω του σχήματος τους και της θέσης όπου βρίσκονται, την ηλεκτρική εκκένωση και «οδηγούν» τα αρνητικά φορτία στο έδαφος, προστατεύοντας τη γύρω περιοχή από τον κεραυνό.

Πυκνωτές και ανθρωπινό σώμα

Το ανθρώπινο σώμα περιέχει εκατομμύρια επίπεδων πυκνωτών. Στα νευρικά κύτταρα οι μεμβράνες, λειτουργούν ως μονωτικό υλικό, ξεχωρίζοντας θετικά και αρνητικά ηλεκτρικά φορτία.

Οι νευρικές ωθήσεις, ταξιδεύουν μεταξύ του εγκεφάλου μας και του υπολοίπου σώματός μας μέσω φόρτισης και εκφόρτισης αυτών των μικροσκοπικών πυνωτών.

Οι τυπικές τιμές της χωρητικότη-τας και της διαφοράς δυναμικού ενός από τους μικροπυκνωτές ενός νευρικού κυττάρου αντιστοιχεί στη χωρητικότητα ενός επίπεδου πυ-κνωτή με εμβαδόν οπλισμού 1 m2 και χωρητικότητα 0,01 F που είναι τεράστια, ενώ η τιμή της έντασης του πεδίου ενός νευρικού κυττάρου είναι της τάξης των 107 Ν/C!!

Βενιαμίν Φραγκλίνος

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος

(1706 -1790), ήταν ο πρώτος Αμερι-κανός επιστήμονας που

[

αναγνωρίστηκε διεθνώς. Το έργο του περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, τη διατύπωση μιας θεωρίας για την ηλεκτρική δράση στην οποία εξηγεί την παραγωγή και μετακίνηση φορτίου καθώς και τη φόρτιση με επαγωγή. Ασχολήθηκε επίσης με την ιδέα της ύπαρξης ενός ηλεκτρικού ρευστού και την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. Ήταν ο πρώτος που πρότεινε τους όρους θετικό και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.

Το βασικό του όμως επίτευγμα ήταν η εφεύρεση του αλεξικέραυνου.

Το 1749 ο Φραγκλίνος έκανε την υπόθεση ότι τα σύννεφα είναι ηλεκτρισμένα και ότι η αστραπή είναι μια ταχύτατη απελευθέρωση ηλεκτρικού ρευστού από τα σύννε-φα. Καθώς μάλιστα ήταν απόλυτα πεισμένος ότι η αστραπή ήταν ένα ηλεκτρικό φαινόμενο, προειδοποι-ούσε στα κείμενά του τους αναγνώ-στες του ότι οι ψηλοί λόφοι, τα δένδρα και οι καμινάδες, ήταν ιδι-αίτερα επικίνδυνοι, διότι δρούσαν σαν προεξοχές, -σαν ακίδες- και μπορούσαν να προκαλέσουν εκφό-ρτιση των νεφών. Η δράση αυτή των ακίδων ήταν μία από τις πρώτες ανακαλύψεις του Φραγκλίνου, ο οποίος αν και αδυνατούσε να την εξηγήσει πίστευε ότι θα ήταν ιδιαί-τερα χρήσιμη στην ανθρωπότητα.

Εκτελώντας ο ίδιος μια σειρά πειραμάτων παρατήρησε και μια

άλλη λειτουργία της ακίδας με τη χρήση του αλεξικέραυνου. Το αλεξικέραυνο εκτός του ότι προκαλούσε εκφόρτιση ενός νέφους, μπορούσε να οδηγήσει την αστραπή με ασφάλεια στο έδαφος.

Ο Φραγκλίνος προσπάθησε να εξηγήσει και την απώθηση ανάμεσα σε φορτισμένα σώματα. Για το σκοπό αυτό πρότεινε την ιδέα της «ηλεκτρικής ύλης» την οποία θεω-ρούσε ότι αποτελείται από μικρά σωματίδια ικανά να διεισδύσουν στην κοινή ύλη, ακόμη και στα μέταλλα, χωρίς καμιά αισθητή αντίσταση. Η διαφορά ανάμεσα στην κοινή και στην ηλεκτρική ύλη, οφείλεται στην αμοιβαία έλξη των σωματιδίων της πρώτης και στην αμοιβαία άπωση των σωματιδίων της δεύτερης. Τα σωματίδια της ηλεκτρικής ύλης όμως έλκονται

από την κοινή ύλη και σκορπίζο-νται μέσα σ’  αυτή. Μ’ άλλα λόγια η κοινή ύλη είναι ένα σφουγγάρι για το ηλεκτρικό ρευστό. Όταν όμως προστίθεται συνεχώς ηλεκτρική ύλη σ’ ένα σώμα, τότε αυτή δεν μπορεί να μπει μέσα στο σώμα και συγκεντρώνεται στην επιφάνειά του, όπου και σχηματίζει μια ηλεκτρική «ατμόσφαιρα». Το σώμα τότε ηλεκτρίζεται. Ο Φραγκλίνος, με τη θεωρία αυτή της «ηλεκτρικής ατμόσφαιρας» κατάφερε να εξηγή-σει την άπωση ανάμεσα στα θετικά, φορτισμένα σώματα. Η θεωρία του όμως δεν μπορούσε να ερμηνεύσει την άπωση ανάμεσα στα αρνητικά φορτισμένα σώματα.

Γενικώς, με τα πειράματά του

ο Φραγκλίνος απέδειξε ότι τα ηλεκτρικά φαινόμενα δεν είναι αποτελέσματα ανθρώπινων τεχνασμάτων στο εργαστήριο, αλλά αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων της φύσης.

3.2.  Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα

3.2.1. Ηλεκτρικές πηγές

3.2.2. Ηλεκτρικό ρεύμα

3.2.3. Κανόνες του Kirchhoff

3.2.4. Αντίσταση (ωμική) – Αντιστάτης

3.2.5. Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)

3.2.6. Ρυθμιστική (μεταβλητή) αντίσταση

3.2.7. Ενέργεια και ισχύς

του ηλεκτρικού ρεύματος

3.2.8. Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής

3.2.9. Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα

3.2.10. Αποδέκτες

3.2.11. Δίοδος

σε όλες τις οικιακές συσκευές, στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς πομπούς και δέκτες, στους ηλεκτρονικούς υπολογι-στές, στα βιομηχανικά συστήματα διανομής ενέργειας υπάρχουν ηλεκτρικά κυκλώματα. Στα κυκλώματα αυτά τα ηλεκτρικά φορτία κινούνται προσανατολι-σμένα. Η προσανατολισμένη αυτή κίνηση των φορτίων λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσου-με το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, το αίτιο και τα αποτελέσματά του, καθώς και τους νόμους που ισχύ-ουν στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Τέλος, θα αναφερθούμε σε χρήσιμες συμβουλές για την προστασία από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος.

3.2.1              Ηλεκτρικές πηγές

Σ

την καθημερινή ζωή χρησιμο-ποιούμε ηλεκτρικές στήλες (στοιχεία) για τη λειτουργία φορη-τών ραδιοφώνων, ρολογιών και φακών, χρησιμοποιούμε ηλεκτρι-κούς συσσωρευτές (μπαταρίες) για τη λειτουργία των ηλεκτρικών οργάνων του αυτοκινήτου, χρησι-μοποιούμε φωτοστοιχεία για τη λειτουργία των μικρών αριθμομη-χανών, χρησιμοποιούμε ηλεκτρικές γεννήτριες για το φωτισμό των εξοχικών σπιτιών. Όλες αυτές οι συσκευές είναι ηλεκτρικές πηγές.

Ποιος είναι ο ρόλος της ηλεκτρι-κής πηγής στις παραπάνω λειτουρ-γίες; Η ηλεκτρική πηγή δημιουργεί στα άκρα της διαφορά δυναμικού (τάση) και προσφέρει στο κύκλωμα την ενέργειά της.

Τα άκρα της πηγής ονομάζονται πόλοι της πηγής. Ο πόλος που βρίσκεται σε υψηλότερο δυναμικό λέγεται θετικός πόλος (+) και ο πόλος που βρίσκεται σε χαμηλότε-ρο δυναμικό λέγεται αρνητικός πόλος (-).

Έχουμε δύο είδη ηλεκτρικών πηγών:

α) πηγές συνεχούς τάσης, στις οποίες ο θετικός και ο αρνητικός πόλος είναι καθορισμένοι. Στην εικόνα 1 φαίνεται ο συμβολισμός μιας πηγής συνεχούς τάσης.

β) πηγές εναλλασσόμενης τάσης, στις οποίες ο θετικός και ο αρνητικός πόλος εναλλάσσονται. Στην εικόνα 2 φαίνεται ο συμβολι-σμός μιας πηγής εναλλασσόμενης τάσης.

Εικ. 3.2-1. Συμβολισμός πηγής συνεχούς τάσης.

Εικ. 3.2-2. Συμβολισμός πηγής εναλλασσόμενης τάσης.

3.2.2               Ηλεκτρικό ρεύμα

( Το ηλεκτρικό ρεύμα

στους μεταλλικούς αγωγούς

Τι συμβαίνει σ’ ένα μεταλλικό αγωγό, αν συνδέσουμε τα άκρα του με μια πηγή συνεχούς τάσης; Τώρα, στα άκρα του υπάρχει δια-φορά δυναμικού και στο εσωτερικό του ηλεκτρικό πεδίο. Το ηλεκτρικό πεδίο ασκεί δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Με την επίδραση αυτής της δύναμης τα ελεύθερα ηλεκτρό-νια κινούνται προσανατολισμένα, με φορά από τον αρνητικό πόλο της πηγής (χαμηλότερο δυναμικό) προς το θετικό πόλο της πηγής (υψηλότερο δυναμικό), δηλαδή με φορά αντίθετη της φοράς της έντα-σης του ηλεκτρικού πεδίου (εικ. 3).

Εικ. 3.2-3. Ηλεκτρικό ρεύμα σε μεταλλικό αγωγό.

Η προσανατολισμένη αυτή κί-νηση των ηλεκτρονίων στο μεταλλικό αγωγό ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα.

Γενικά, ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζε-ται η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων.

( Η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος

Η φορά κίνησης των ηλεκτρονί-ων λέγεται πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, έχει επικρατήσει να θεωρούμε ως φορά του ηλεκτρικού ρεύματος την αντί-θετη από τη φορά κίνησης των ηλεκτρονίων, που λέγεται συμβα-τική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος (εικ. 4).

Εικ. 3.2-4. Φορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η σύμβαση αυτή υπάρχει, γιατί οι μεγάλοι πειραματικοί φυσικοί του προηγούμενου αιώνα, που μελε-τούσαν τα ηλεκτρικά φαινόμενα, δε γνώριζαν τη σημερινή δομή του ατόμου και χρησιμοποιούσαν ως φορά του ηλεκτρικού ρεύματος

τη φορά κίνησης του θετικού φορτίου, δηλαδή αυτή που εμείς σήμερα θεωρούμε ως συμβατική. Απλά εμείς διατηρήσαμε την παράδοση. Βέβαια, αυτό μας βολεύει γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ευκολότε-ρα αντιλαμβάνονται ότι μια ροή συμβαίνει «απ’ τα ψηλά στα χαμη-λά», παρά αντίθετα. Έτσι, τα περισσότερα ηλεκτρικά κυκλώματα χρησιμοποιούν τον αρνητικό πόλο ως γείωση (δηλαδή ως σημείο ανα-φοράς, όπου το δυναμικό ισούται με μηδέν, V = 0). Έτσι, ο θετικός πόλος έχει θετικό δυναμικό, δηλαδή «βρίσκεται πιο ψηλά» από τον αρνητικό.

( Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρικού ρεύματος στους μεταλλικούς αγωγούς

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια δέχονται συνεχώς τη δύναμη από το ηλεκτρι-κό πεδίο. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι επιταχύνονται συνεχώς, γιατί συγκρούονται με τα θετικά ιόντα του μεταλλικού αγωγού, οπότε χάνουν μέρος της κινητικής ενέρ-γειας που είχαν τη στιγμή της σύγκρουσης. Μετά ξαναεπιταχύνονται μέχρι να ξανασυγκρουστούν με τα θετικά ιόντα. Η σύνθετη αυτή κίνη-ση μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά ευθύγραμμη ομαλή, με σταθερή ταχύτητα της τάξης των mm/s, η οποία λέγεται ταχύτητα διολίσθησης και συμβολίζεται με υd.

Η μείωση της κινητικής ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρονίων, λόγω των συγκρούσεων με τα θετικά ιόντα, έχει ως συνέπεια την αύξηση της ενέργειας ταλάντωσης (άρα και το πλάτος ταλάντωσης) των θετι-κών ιόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του με-ταλλικού αγωγού. Συνέπεια αυτού είναι να μεταφέρεται θερμότητα από τον αγωγό στο περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό λέγεται φαινόμενο Joule. Φυσικά, η ηλεκτρική πηγή πρέπει να προσφέρει συνεχώς ενέργεια για τη συντήρηση του φαινομένου.

Η κίνηση όμως των ηλεκτρονίων δεν είναι τόσο απλή. Πριν από τη σύνδεση με την πηγή, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνταν άτακτα χωρίς προτίμηση προς κάποια κατεύθυν-ση με ταχύτητα της τάξης των Km/s. Ωστόσο, αυτή η άτακτη κίνηση τους, δε θεωρείται ηλεκτρικό ρεύμα.

Εικ. 3.2-5. Τροχιές ελεύθερου ηλεκτρονίου.

Μετά τη σύνδεση με την πηγή,

τα ελεύθερα ηλεκτρόνια δε χάνουν την προηγούμενη άτακτη κίνηση τους, αλλά στην ταχύτητα τους προστίθεται και η μικρή ταχύτητα διολίσθησής τους. Έτσι, όλο το ηλεκτρονικό αέριο μετακινείται με μικρή ταχύτητα προς ορισμένη κατεύθυνση. Αυτό είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Στην εικ. 5, φαίνεται

η τροχιά της άτακτης κίνησης ενός ελευθέρου ηλεκτρονίου σ’ ένα μεταλλικό αγωγό χωρίς την επίδρα-ση ηλεκτρικού πεδίου και η τροχιά του ίδιου ελευθέρου ηλεκτρονίου με την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου.

Εικ. 3.2-6. Μηχανικό ανάλογο κίνησης ελευθέρου ηλεκρονίου σε ρευ-ματοφόρο αγωγό.

Ένα μηχανικό ανάλογο της κίνη-σης του ηλεκτρονίου είναι η κίνηση ενός σφαιριδίου, που κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο μέσω μιας πυκνής διάταξης καρφιών (εικ. 6). Το σφαιρίδιο αντιστοιχεί σε ελεύθερο ηλεκτρόνιο, τα καρφιά αντιστοιχούν στα θετικά ιόντα και η συνιστώσα του βάρους του σφαιριδίου στη δύναμη από το ηλεκτρικό πεδίο.

( Μηχανικό ανάλογο και υδραυλικό ανάλογο της ηλεκτρικής πηγής και τον ηλεκτρικού ρεύματος

Όπως είδαμε, η ηλεκτρική πηγή δεν παράγει ηλεκτρικά φορτία, αλλά δημιουργεί διαφορά δυναμικού, λόγω της οποίας γίνεται η ροή των ήδη υπαρχόντων ηλεκτρικών φορ-τίων. Φυσικά, είναι απαραίτητη

η συνεχής προσφορά ενέργειας από την ηλεκτρική πηγή (εικ. 7).

Παρόμοιο είναι το φαινόμενο

της εικόνας 8 (υδραυλικό ανάλο-γο), όπου η αντλία δεν παράγει νερό, αλλά δημιουργεί διαφορά πίεσης, λόγω της οποίας γίνεται η ροή του ήδη υπάρχοντος νερού. Φυσικά, είναι απαραίτητη η συνε-χής προσφορά ενέργειας από την αντλία.

Εικ. 3.2-7. Ηλεκτρική πηγή - αγωγός.

Εικ, 3.2-8. Υδραυλικό ανάλογο ηλεκτρικής πηγής.

Αντίστοιχο είναι το φαινόμενο της εικ. 9 (μηχανικό ανάλογο), όπου ο άνθρωπος δεν παράγει σφαιρίδια, αλλά δημιουργεί διαφο-ρά δυναμικού, λόγω της οποίας γίνεται η ροή των ήδη υπαρχόντων σφαιριδίων. Φυσικά, είναι απαραί-τητη η συνεχής προσφορά ενέρ-γειας από τον άνθρωπο.

Εικ. 3.2-9. Μηχανικό ανάλογο ηλεκτρικής πηγής.

( Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διαρ-ρέει τους αγωγούς, προκαλεί κάποια φαινόμενα, τα οποία ονομά-ζουμε αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος και είναι τα παρακάτω:

α) Θερμικά

Παρατηρούνται κατά τη λειτουρ-γία του θερμοσίφωνα, της ηλεκτρι-κής κουζίνας, του λαμπτήρα πυρα-κτώσεως κ.ά. Σ’ αυτά τα φαινόμενα συμβαίνει αύξηση της θερμοκρα-σίας σε μεταλλικούς αγωγούς.

β) Χημικά

Παρατηρούνται κατά το άδεια-σμα μιας μπαταρίας, την ηλεκτρό-λυση διαλύματος θειικού οξέος, την ηλεκτροπληξία κ.ά. Σ’ αυτά συμβαίνουν χημικές αντιδράσεις.

γ) Μαγνητικά

Παρατηρούνται κατά τη λειτουρ-γία κινητήρων π.χ. του πλυντηρίου, του ασανσέρ, του τρόλεϊ, κατά

την εκτροπή μιας μαγνητικής βελόνας από τη θέση ισορροπίας της κ.ά. Σ’ αυτά συμβαίνει αλληλεπίδραση ηλεκτρικών ρευμάτων και μαγνητών.

Εικ. 3.2-10. Αποτελέσματα

του ηλεκτρικού ρεύματος.

( Ένταση τον ηλεκτρικού ρεύματος

Ακούμε στις ειδήσεις ότι το Σάβ-βατο από τις 8:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ., δηλαδή σε χρονική διάρκεια 3 ωρών, πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας 2.100 αυτοκίνητα. Είναι φανερό ότι δε μας ενδιαφέρει μόνο το πλήθος των αυτοκινήτων που πέρασαν, αλλά και σε πόσο χρόνο πέρασαν, δηλαδή ο ρυθμός διέλευσης των αυτοκινήτων.

Έτσι και στους αγωγούς δε μας ενδιαφέρει μόνο η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που περνά από μια διατομή του αγωγού, αλλά και σε πόσο χρόνο περνά η δηλαδή ο ρυθμός διέλευσης του ηλεκτρικού φορτίου.

Θεωρούμε έναν αγωγό, ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα

που έχει πάντα την ίδια φορά (συνεχές ρεύμα) και από μια διατο-μή του αγωγού περνά ίδια ποσότη-τα φορτίου σε ίσους χρόνους (χρονικά σταθερό ρεύμα) (εικ. 11).

Στην περίπτωση αυτή (του συνε-χούς και χρονικά σταθερού ηλεκτρι-κού ρεύματος) ορίζουμε ως ένταση I του ηλεκτρικού ρεύματος, που διαρρέει έναν αγωγό, το μονόμε-τρο μέγεθος που έχει μέτρο ίσο με το πηλίκο του φορτίου q, που περνά από μια διατομή του αγω-γού σε χρόνο t, προς το χρόνο t.

Εικ. 3.2-11. Αγωγός που διαρρέεται  από συνεχές και χρονικά σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα.

Δηλαδή:

(1)

Στο διεθνές σύστημα μονάδων (S.Ι.) η ένταση του ρεύματος είναι θεμελιώδες μέγεθος με μονάδα το 1Α (Ampere), που είναι θεμελιώδης μονάδα.

Είναι:                               ή

Από τη σχέση (1) ορίζεται η μο-νάδα φορτίου 1 Coulomb

(1C = 1Α(1s). Δηλαδή 1C είναι το φορτίο, που περνά σε χρόνο 1s από μια διατομή ενός αγωγού,

ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης 1Α.

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύ-ματος εκφράζει το ρυθμό διέλευσης του ηλεκτρικού φορτίου από μια διατομή ενός αγωγού.

Παράδειγμα 1

✓ Ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης I = 4Α. Να βρεθούν:

α) το φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο

t = 4s.

β) ο αριθμός των ηλεκτρονίων που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 4s.

Δίνεται

Λύση

α) Από τον ορισμό της έντασης I του ρεύματος έχουμε:

β) Έστω Ν ο αριθμός των ηλεκτρο-νίων. Είναι:

ηλεκτρόνια

3.2.3     Κανόνες του Kirchhoff

(Κίρχοφ)

( Αμπερόμετρο

Αμπερόμετρο είναι το όργανο που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την ένταση του ηλε-κτρικού ρεύματος (εικ. 12). Το αμπερόμετρο λειτουργεί με βάση τα θερμικά ή τα μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει δύο ακροδέκτες Κ και Λ, που αντιστοιχούν στα σημεία εισόδου και εξόδου του ηλεκτρικού ρεύματος (εικ. 13).

Εικ. 3.2-12.Αμπερόμετρο.

Για να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σ’ ένα κύκλωμα (εικ. 14α), παρεμβάλλουμε το αμπερόμετρο στο σημείο ακριβώς που θέλουμε να τη μετρήσου-με. Δηλαδή, κόβουμε τον αγωγό του κυκλώματος στο σημείο Μ και στα δύο άκρα που δημιουργούνται, συνδέουμε τους δύο ακροδέκτες του αμπερομέτρου (εικ. 14β).

Η σύνδεση αυτή του αμπερομέτρου λέγεται σύνδεση σε σειρά.

Εικ. 3.2-13. Αμπερόμετρο.

Αν το αμπερόμετρο θεωρηθεί ιδανικό (μηδενική εσωτερική αντίσταση), η σύνδεσή του δεν επηρεά-ζει το κύκλωμα, οπότε το αμπερόμετρο δείχνει την ένταση του ρεύματος, που διέρρεε το κύκλωμα, πριν τη σύνδεσή του.

Αν στο κύκλωμα της εικ. 14α παρεμβάλλουμε το αμπερόμετρο στο σημείο Ν, τότε παίρνουμε το κύκλωμα της εικ. 14γ και παρατη-ρούμε ότι η ένδειξη του αμπερομέ-τρου είναι ίδια με την προηγούμε-νη. Αυτό σημαίνει ότι η στιγμιαία ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια σε όλα τα σημεία

ενός αγωγού. Αυτό είναι συνέπεια

Εικ. 3.2-14. Σύνδεση αμπερομέτρου σε κύκλωμα.

της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. Όσο φορτίο διέρχεται από κάποια διατομή του αγωγού ανά μονάδα χρόνου, τόσο φορτίο διέρχεται από οποιαδήποτε άλλη διατομή ενός αγωγού ανά μονάδα χρόνου. Επο-μένως, κατά μήκος ενός ρευματο-φόρου αγωγού δεν υπάρχουν ούτε «πηγές», ούτε «καταβόθρες» ηλεκτρικών φορτίων.

( 1ος Κανόνας τον Kirchhoff (Κίρχοφ)

Ας αναφερθούμε στο κύκλωμα που φαίνεται στην εικ. 15. Κόμβος λέγεται το σημείο ενός κυκλώμα-τος, στο οποίο συναντιούνται τουλάχιστον τρεις ρευματοφόροι αγωγοί. Τα σημεία Β και Γ είναι κόμβοι του κυκλώματος. Κλάδος λέγεται το τμήμα του κυκλώματος που βρίσκεται μεταξύ δύο κόμβων. Οι αγωγοί ΒΖΓ, ΒΗΓ και ΓΔΒ είναι κλάδοι του κυκλώματος. Όλα τα στοιχεία ενός κλάδου διαρρέονται από την ίδια ένταση ηλεκτρικού ρεύματος.

Εικ. 3.2-15. Πειραματική επαλήθευση 1ου κανόνα Kirchhoff.

Το αμπερόμετρο Α δείχνει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κλάδο ΓΔΒ. Είναι I = 20 mΑ. Το αμπερόμετρο Α1 δείχνει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κλάδο ΒΖΓ. Είναι I1 = 8mΑ. Το αμπερόμετρο A2 δείχνει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει

τον κλάδο ΒΗΓ. Είναι I2 = 12 mΑ. Παρατηρούμε ότι:

I = Ι1+12                   (2)

Δηλαδή, το άθροισμα των εντά-σεων των ρευμάτων, που «εισέρχονται» σ’ ένα κόμβο, ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων, που «εξέρχονται» απ’ αυτόν.

Σ(Ιεισ) = Σ(Ιειξ)

Η προηγούμενη πρόταση είναι

η διατύπωση του 1ου κανόνα του Kirchhoff, οποίος είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. Όσο φορτίο «φτάνει» στον κόμβο ανά μονάδα χρόνου, τόσο φορτίο «φεύγει» απ’ αυτόν ανά μονάδα χρόνου. Οι κόμβοι δεν είναι ούτε «πηγές», ούτε «καταβόθρες» φορτίων.

Αν αυθαίρετα θεωρήσουμε τις εντάσεις των ρευμάτων, που φτάνουν στον κόμβο ως θετικές και τις εντάσεις των ρευμάτων, που φεύγουν από τον κόμβο ως αρνητικές, η σχέση (2) γράφεται:

I - I1 - I2 = 0

οπότε ο 1ος κανόνας του Kirchhoff διατυπώνεται και ως εξής:

Σ’ ένα κόμβο το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων ισούται με μηδέν, δηλαδή:

ΣΙ = 0

( Βολτόμετρο

Βολτόμετρο είναι το όργανο που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος (εικ. 16). Το βολτόμε-τρο λειτουργεί με βάση τα θερμικά ή τα μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. Το βολτόμε-τρο (εικ. 17) έχει δύο ακροδέκτες Κ και Λ, που συνδέονται με τα σημεία του κυκλώματος, μεταξύ των οποί-ων θέλουμε να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού (τάση).

Εικ. 3.2-16. Βολτόμετρο

Εικ. 3.2-17 Βολτόμετρο

Για να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ δύο σημείων Α και Β ενός κυκλώματος (εικ. 18α), συνδέουμε αγώγιμα τους ακροδέκτες του βολτομέτρου με τα σημεία αυτά (εικ. 18β).

Εικ. 3.2-18. Σύνδεση βολτομέτρου σε κύκλωμα.

Το βολτόμετρο συνδέεται χωρίς να διακοπεί το κύκλωμα. Η σύνδε-ση αυτή του βολτομέτρου λέγεται σύνδεση σε διακλάδωση ή παράλληλη σύνδεση.

Αν το βολτόμετρο θεωρηθεί ιδα-νικό (άπειρη εσωτερική αντίσταση), η σύνδεσή του δεν επηρεάζει το κύκλωμα, οπότε το βολτόμετρο δείχνει την τάση μεταξύ των σημείων Α και Β, πριν τη σύνδεσή του.

( 2ος Κανόνας τον Kirchhoff (Κίρχοφ)

Εικ. 3.2-19. Πειραματική επαλήθευση 2ου κανόνα Kirchhoff .

Ας αναφερθούμε στο κύκλωμα που φαίνεται στην εικ. 19. Το βολτόμετρο V δείχνει την τάση VΑΓ, που είναι και η τάση στους πόλους της πηγής. Είναι VΑΓ = 12V. Το βολτόμετρο V1 δείχνει την τάση VΑB. Είναι VΑB = 9V. Το βολτόμετρο V2 δείχνει την τάση VΒΓ. Είναι

VΒΓ = 3V.  Παρατηρούμε ότι:

VΑΓ = VΑΒ + VΒΓ

VΑΒ + VΒΓ - VΑΓ = 0

VAB + VΒΓ + VΓΑ = 0

Δηλαδή, κατά μήκος μιας κλει-στής διαδρομής σ’ ένα κύκλωμα το αλγεβρικό άθροισμα των δια-φορών δυναμικού ισούται με μηδέν.

Σ(ΔV) = 0

Η προηγούμενη πρόταση είναι

η διατύπωση του 2ος Κανόνας τον Kirchhoff , ο οποίος είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας.

Κάθε κλειστή διαδρομή σ’ ένα κύκλωμα λέγεται βρόχος.

( Δίπολο και χαρακτηριστική καμπύλη διπόλου

Ένα κύκλωμα μπορεί να περιέχει λαμπτήρες, αντιστάτες, πυκνωτές, πηνία, ηλεκτρικές πηγές και άλλα στοιχεία. Το κοινό τους χαρακτη-ριστικό είναι ότι καθένα έχει δύο άκρα, που λέγονται πόλοι. Γι’ αυτό τα στοιχεία αυτά λέγονται δίπολα.

Η λειτουργία ενός δίπολου εξαρτάται από τις τιμές της τάσης που υπάρχει στα άκρα του. Αυτή καθορίζει τις τιμές της έντασης του ρεύματος που το διαρρέει. Γενικά, για κάθε δίπολο υπάρχει μια συνάρτηση I = F(V). Η γραφική της παράσταση λέγεται χαρακτηρι-στική καμπύλη του δίπολου. Η γνώση της μας βοηθάει στη διάκρι-ση των δίπολων μεταξύ τους και στην πρόβλεψη της λειτουργίας τους, όταν τα συνδέσουμε σε κάποιο κύκλωμα.

3.2.4.  Αντίσταση – Αντιστάτης

( Αντίσταση αγωγού

Εικ. 3.2-20. Ηλεκτρικό κύκλωμα με πηγή διακόπτη και μεταλλικό αγωγό.

Θεωρούμε το κύκλωμα της εικό-νας 20. Με το βολτόμετρο μετράμε την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του μεταλλικού αγωγού ΑΒ και με το αμπερόμετρο μετράμε την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει. Τα όργανα θεωρούνται ιδανικά. Μεταβάλλοντας την τιμή της τάσης V, παρατηρούμε ότι μεταβάλλεται η τιμή της έντασης I. Φροντίζουμε οι τιμές να είναι τέτοιες, ώστε να μη μεταβάλλεται η θερμοκρασία του αγωγού. Έτσι, έχουμε τον παρακάτω πίνακα τι-μών και την αντίστοιχη χαρακτηρι-στική καμπύλη του αγωγού

(εικ. 21).

| V(V) | Ι(Α) | V/I |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - |
| 5 | 0,2 | 25 |
| 10 | 0,4 | 25 |
| 15 | 0,6 | 25 |
| 20 | 0,8 | 25 |

Εικ. 3.2-21. Χαρακτηριστική καμπύλη μεταλλικού αγωγού.

Παρατηρούμε ότι το πηλίκο V/I έχει σταθερή τιμή για τον αγωγό και ίση με 25. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα και με άλλους μεταλλικούς αγωγούς και καταλήγουμε πάντα στο ίδιο συμπέρασμα, ότι το πηλίκο V/I έχει σταθερή τιμή, χαρακτηρι-στική για τον κάθε αγωγό. Το πηλίκο αυτό το ονομάζουμε αντίσταση του αγωγού.

Αντίσταση R ενός αγωγού ονο-μάζουμε το μονόμετρο μέγεθος, που ισούται με το πηλίκο της τάσης V, που εφαρμόζεται στα άκρα του, προς την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει. Δηλαδή:

Στο διεθνές σύστημα μονάδων (S.I.) μονάδα μέτρησης της αντίστα-σης είναι το 1Ω (Ohm).

Είναι:

1Ω (Οhm) είναι η αντίσταση ενός αγωγού, ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1Α, όταν στα άκρατου εφαρμόζεται τάση 1V.

Τι εκφράζει η αντίσταση ενός αγωγού;

Η αντίσταση ενός αγωγού εκφράζει τη δυσκολία που συνα-ντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα απ’ αυτόν.

Πού οφείλεται η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών;

Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών οφείλεται στις «συγκρούσεις» των ελευθέρων ηλεκτρονί-ων με τα θετικά ιόντα.

Εδώ, πρέπει να τονίσουμε ότι με τον όρο αντίσταση ή ωμική αντίσταση εκφράζουμε τη δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα από τον μεταλ-λικό αγωγό. Ο ίδιος ο μεταλλικός αγωγός λέγεται αντιστάτης. Όμως, πολλές φορές, για χάρη συντομίας, χρησιμοποιούμε τον όρο αντίσταση ή ωμική αντίσταση και εννοούμε τον ίδιο το μεταλλικό αγωγό. Παραδείγ-ματος χάρη, λέμε «στα άκρα μιας αντίστασης 5Ω» και εννοούμε «στα άκρα ενός αντιστάτη, που έχει αντίσταση 5Ω».

( Νόμος τον Οhm για αντιστάτη

Για τον αντιστάτη της εικόνας 20 διαπιστώσαμε πειραματικά ότι ισχύει:

Η σχέση αυτή γράφεται ως εξής:

Εικ. 3.2-22. Αντιστάτης.

Η παραπάνω σχέση αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του νόμου του Οhm για αντιστάτη (μεταλλι-κό αγωγό) ο οποίος διατυπώνεται ως εξής:

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη (μεταλλι-κό αγωγό) σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του.

Η χαρακτηριστική καμπύλη του αντιστάτη, δηλαδή η γραφική πα- ράσταση της έντασης του ρεύματος ως συνάρτηση της τάσης, φαίνεται στην εικ. 23.

Εικ. 3.2-23. Χαρακτηριστική καμπύλη αντιστάτη.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο νόμος του Οhm δεν είναι γενικός νόμος για όλους τους αγωγούς. Στις λυχνίες αερίου, στις λυχνίες κενού, στα τρανζίστορ, στους ηλεκτρικούς κινητήρες και σε άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία δεν ισχύει ο νόμος του Οhm.

Παράδειγμα 2

✓ Η τάση στα άκρα ενός μεταλλι-κού αγωγού είναι V = 100V και η αντίστασή του R = 10Ω. Να βρε-θεί η ένταση I του ρεύματος που τον διαρρέει.

Λύση

Από το νόμο του Οhm έχουμε:

( 	               ( I = 10A

( Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αντιστάτη

α) Στο κύκλωμα της εικόνας 20, στη θέση του μεταλλικού αγωγού ΑΒ συνδέουμε διαδοχικά δύο χάλκι-νους αγωγούς, ίδιου εμβαδού

διατομής S, με μήκη l και 2l αντίστοιχα (εικ. 24). Μετράμε τις αντιστάσεις τους και διαπιστώνου-με ότι ο δεύτερος έχει διπλάσια αντίσταση από τον πρώτο. Άρα, η αντίσταση είναι ανάλογη του μή-κους l του αγωγού. Η διαπίστωση αυτή είναι αναμενόμενη, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του αγωγού, τόσο περισσότερες είναι οι συγκρούσεις των ελευθέρων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα, άρα τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση του αγωγού.

Εικ. 3.2-24. Η αντίσταση είναι ανάλογη του μήκους του αγωγού.

β) Στο κύκλωμα της εικόνας 20, στη θέση του μεταλλικού αγωγού ΑΒ συνδέουμε διαδοχικά δύο χάλκι-νους αγωγούς, ίδιου μήκους, με εμβαδά διατομής S και 2S αντίστοι-χα (εικ. 25). Μετράμε τις αντιστάσεις τους και διαπιστώνουμε ότι ο δεύ-τερος έχει τη μισή αντίσταση από τον πρώτο. Άρα, η αντίσταση είναι αντιστρόφως ανάλογη του εμβα-δού S της διατομής του αγωγού. Η διαπίστωση αυτή είναι αναμενόμε-νη, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το εμβαδό διατομής του αγωγού, τόσο λιγότερες είναι οι συγκρούσεις των ελευθέρων ηλεκτρονίων με τα θετι-κά ιόντα, άρα τόσο μικρότερη είναι η αντίσταση του αγωγού.

Εικ. 3.2-25. Η αντίσταση είναι αντιστρόφως ανάλογη του εμβαδού διατομής του αγωγού.

γ) Στο κύκλωμα της εικόνας 20 στη θέση του μεταλλικού αγωγού ΑΒ συνδέουμε διαδοχικά δύο αγωγούς ίδιου μήκους l και ίδιου εμβαδού διατομής S, ένα χάλκινο και ένα σιδερένιο (εικ. 26). Μετράμε τις αντιστάσεις τους και διαπιστώ-νουμε ότι ο σιδερένιος έχει μεγαλύτερη αντίσταση από τον χάλκινο. Άρα, η αντίσταση εξαρτάται από το υλικό του αγωγού. Αυτό συμ-βαίνει γιατί το μεταλλικό πλέγμα του χάλκινου αγωγού είναι διαφο-ρετικό από το μεταλλικό πλέγμα του σιδερένιου αγωγού, άρα και ο αριθμός των συγκρούσεων των ελευθέρων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα είναι διαφορετικός, άρα και η αντίσταση του αγωγού είναι διαφορετική.

Εικ. 3.2-26. Η αντίσταση εξαρτάται από το υλικό του αγωγού.

δ) Στο κύκλωμα της εικόνας 20, θερμαίνουμε το μεταλλικό αγωγό ΑΒ, μετράμε την αντίσταση του και διαπιστώνουμε ότι αυτή αυξάνεται. Άρα, η αντίσταση εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αγωγού. Είναι λογικό, γιατί, όπως έχουμε πει, τα θετικά ιόντα δεν είναι ακίνητα, αλλά ταλαντώνονται γύρω από καθορι-σμένες θέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, με πλάτος που αυξά-νεται με τη θερμοκρασία. Η αύξηση του πλάτους με τη θερμοκρασία αυξάνει τον αριθμό των συγκρού-σεων των ελευθέρων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα, άρα και την αντίσταση του μεταλλικού αγωγού (εικ. 27).

Εικ. 3.2-27. Η αντίσταση εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αγωγού.

Το μέγεθος που εκφράζει ποσο-τικά την εξάρτηση της αντίστασης ενός αγωγού από το υλικό του αγωγού και τη θερμοκρασία συμβολίζεται με ρ και ονομάζεται ειδική αντίσταση του υλικού. Η μονάδα μέτρησης της στο S.I. είναι

το 1Ω ( m.

Συνεπώς, η αντίσταση R ενός αγωγού, που έχει τη μορφή κυλινδρικού σύρματος,

α) είναι ανάλογη του μήκους l

του αγωγού

β) είναι αντιστρόφως ανάλογη

του εμβαδού S της διατομής

του αγωγού

γ) εξαρτάται από το υλικό του αγωγού και τη θερμοκρασία του.

Η σχέση που συνδέει όλες τις παραπάνω πειραματικές διαπιστώσεις είναι:

(27)

Στον παρακάτω πίνακα αναγρά-φονται οι τιμές των ειδικών αντι-στάσεων διαφόρων υλικών σε Ω(m.

| Ειδική αντίσταση (ρ) μερικών υλικών |
| --- |
| Υλικό | Ειδική αντίσταση (ρ) σε Ωm στους 20ο C |
| Μέταλλα |  |
| Άργυρος | 1,6.10-8 |
| Χαλκός | 1,7.10-8 |
| Σίδηρος | 9,5.10-8 |
| Υδράργυρος | 96.10-8 |

| Κράματα |  |
| --- | --- |
| Κονσταντάνη | 50.10-8 |
| (Cu, Νi) |  |
| Χρωμονικελίνη | 100.10-8 |
| (Νi, Fe, Cr, Μn) |  |
| Μαγγανίνη | 42.10-8 |
| (Cu, Μn, Νi) |  |
| Ημιαγωγοί |  |
| Πυρίτιο | περίπου 1000 |
| Γερμάνιο | περίπου 0,5 |
| Διηλεκτρικά |  |
| Γυαλί | 1012 ως 1015 |
| Ξύλο | 108 ως 1012 |
| Ανθρώπινο σώμα |  |
| Πνεύμονας | 20 |
| Λίπος | 25 |
| Σκελετός | 5 |

Με κριτήριο την τιμή της ειδικής αντίστασης τα υλικά κατατάσσο-νται σε αγωγούς, ημιαγωγούς και μονωτές.

Από τον πίνακα φαίνεται ότι τη μικρότερη ειδική αντίσταση την έχει ο άργυρος και ο χαλκός. Γι’ αυτό, τα σύρματα που χρησιμοποιούμε συ-νήθως είναι χάλκινα, αφού ο άργυ-ρος είναι ακριβός.

Η ειδική αντίσταση ως συνάρτη-ση της θερμοκρασίας δίνεται από τη σχέση:

ρθ = ρο ( (1+α(θ)              (6)

όπου ρo η ειδική αντίσταση σε θερμοκρασία 0 oC, ρθ η ειδική αντίσταση σε θ oC και α μια σταθερά που λέγεται θερμικός συντελεστής ειδικής αντίστασης. Η σταθερά αυτή εξαρτάται από το υλικό του αγωγού και μετριέται σε grad-1.

Για τα καθαρά μέταλλα (π.χ. Fe, Αl, Cu, Αg) είναι α > 0, συνεπώς η ειδική αντίσταση αυξάνεται, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.

Για το γραφίτη (C), τους ημιαγω-γούς (Ge,Si) και τους ηλεκτρολύτες είναι α < 0, συνεπώς, η ειδική αντί-σταση μειώνεται, όταν αυξάνεται

η θερμοκρασία.

Για ορισμένα κράματα, όπως

η κονσταντάνη (Cu, Νi), η μαγγανίνη (Cu, Μn, Νi) και η χρωμονικελί-νη, (Νi, Fe, Cr, Μn) είναι α   0, συνεπώς η ειδική αντίσταση είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας.

Στον παρακάτω πίνακα αναγρά-φονται οι τιμές του θερμικού συντελεστή ειδικής αντίστασης διαφόρων υλικών.

| Υλικό | Θερμικός συντελεστής α (grad-1) |
| --- | --- |
| άργυρος | 3,8 ( 10-3 |
| χαλκός | 3,9 ( 10-3 |
| σίδηρος | 5 ( 10-3 |
| κράματα | 0 |
| γραφίτης | -0,5 ( 10-3 |

Αν θεωρήσουμε αμελητέα τη μεταβολή των γεωμετρικών διαστάσεων ενός αγωγού λόγω της θερμι-κής διαστολής, τότε η μεταβολή της αντίστασης του αγωγού με τη θερμοκρασία οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή της ειδικής του αντίστασης. Άρα, ισχύει:

στους 0 oC:

στους θ oC:

και επειδή ρθ = ρο (1 + αθ) έχουμε:

( R = ρο (1+αθ) 	(

Rθ = Ρο (1 + α ( θ)

Έτσι, ανάλογα με την τιμή του θερμικού συντελεστή η αντίσταση αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερή με την αύξηση της θερμοκρασίας (εικ. 28) .

Εικ. 3.2-28. Εξάρτηση της αντίστα-σης από τη θερμοκρασία.

Παράδειγμα 3

✓ Ένας αγωγός έχει αντίσταση

R = 20Ω σε θερμοκρασία

θ = 20oC. Όταν ο αγωγός διαρρέ-εται από ρεύμα, η θερμοκρασία του σύρματος αυξάνεται σε

θ΄= 50οC. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει, αν η τάση στα άκρα του είναι

V = 222,2V. Δίνεται ο θερμικός συντελεστής αντίστασης του αγωγού α = 4 ( 10-3 grad-1.

Λύση

Έστω Ro η αντίσταση του σύρμα-τος στους 0oC και R΄ η αντίσταση του σύρματος στους 50οC. Άρα, ισχύουν οι σχέσεις:

R = Ro (1 + αθ)  (1)

R΄ = Ro (1 + αθ΄)  (2)

Διαιρούμε τις (1) και (2) κατά μέλη και έχουμε:

Άρα, η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει είναι:

Παράδειγμα 4

✓ Ένα κυλινδρικό σύρμα έχει διάμετρο δ = 1 mm και ειδική αντίσταση ρ = 10-8Ωm. Πόσο μήκος του σύρματος πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε αντίσταση R = 10Ω;

Λύση

Η αντίσταση R δίνεται από

τη σχέση

( l

Αλλά  S = πr2 = π(	)2 (

(  	( S = 7,85 ( 10-7 m2

Άρα  l

( Τύποι αντιστατών (αντιστάσεων)

Στο εμπόριο κυκλοφορούν διά-φοροι τύποι αντιστατών (αντιστάσεων). Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι οι αντιστάσεις άνθρακα, οι αντιστάσεις μεταλλικής επίστρω-σης, οι αντιστάσεις επίστρωσης άνθρακα, οι αντιστάσεις μετάλλου-γυαλιού και οι αντιστάσεις σύρματος (εικ. 29).

Εικ. 3.2-29. Αντιστάτης.

( Χρωματικός κώδικας

Οι τιμές των αντιστάσεων συνή-θως προσδιορίζονται από κάποιο χρωματικό κώδικα. Πολλοί αντι-στάτες έχουν έγχρωμες λωρίδες για

τον προσδιορισμό της τιμής της αντίστασης και της ανοχής. (Η ανοχή εκφράζει τα όρια της απόκλισης της αντίστασης από την ονομαστι-κή της τιμή). Οι έγχρωμες λωρίδες αντιστοιχούν σε αριθμούς. Στο διπλανό πίνακα αναγράφονται οι αριθμητικές τιμές κάθε χρώματος. Οι περισσότεροι αντιστάτες φέρουν τέσσερις λωρίδες. Οι δύο πρώτες αντιπροσωπεύουν αριθμητικές τιμές. Η τρίτη λέγεται πολλαπλασι-αστής και τοποθετεί μετά το διψή-φιο αριθμό, που προκύπτει από

τις δύο πρώτες λωρίδες, τόσα μηδενικά, όσα αντιπροσωπεύει

η τιμή της. Η τέταρτη εκφράζει την ανοχή. Ασημί χρώμα σημαίνει ανοχή ±10%, χρυσαφί ±5%, καφέ ±1%.

| Χρώμα | Αριθμός |
| --- | --- |
| Μαύρο | 0 |
| καφέ | 1 |
| Κόκκινο | 2 |
| Πορτοκαλί | 3 |
| Κίτρινο | 4 |
| Πράσινο | 5 |
| Μπλε | 6 |
| Μωβ | 7 |
| Γκρι | 8 |
| Άσπρο | 9 |

( Παράδειγμα υπολογισμού αντίστασης

Έστω ότι έχουμε μία αντίσταση με τα χρώματα καφέ, πράσινο, κόκκινο και ασημί (εικ. 30). Το μπλε αντιστοιχεί στο 6, το γκρι στο 8 και το κόκκινο στο 2. Άρα, η τιμή της αντίστασης είναι:

R = 6 8 0 0 V

Το χρυσαφί σημαίνει ότι έχουμε ανοχή ±5%. Το 5% του 6800 είναι 340. Άρα, η τιμή της αντίστασης αυτής μπορεί να κυμαίνεται από 6800-340 = 6460 Ω

έως 6800+340 = 7140 Ω.

3.2.5.     Συνδεσμολογία αντιστατών

(αντιστάσεων)

Π

ολλές φορές στα ηλεκτρονικά κυκλώματα πρέπει μεταξύ δύο σημείων Α και Β να παρεμβάλλου-με αντίσταση συγκεκριμένης τιμής, που δεν υπάρχει στο εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από αυτές που υπάρχουν στο εμπόριο και να τις συνδέσουμε κατάλληλα. Επίσης, πολλές φορές στα ηλε-κτρονικά κυκλώματα πρέπει να αντικαταστήσουμε πολλές αντιστά-σεις με μία, η οποία να προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα με τις άλλες.

Είναι λοιπόν αναγκαία η μελέτη της συνδεσμολογίας των αντιστα-τών (αντιστάσεων).

Οι αντιστάσεις μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με διάφο-ρους τρόπους. Έτσι δημιουργού-νται τα λεγόμενα συστήματα αντιστάσεων.

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύμα-τος, που μπαίνει και βγαίνει από τα άκρα ενός τέτοιου συστήματος ονομάζεται ολική ένταση Ιολ.

Η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του ονομάζεται ολική τάση Vολ. Επίσης, ονομάζουμε ισοδύναμη ή ολική αντίσταση Rολ ενός τέτοιου συστήματος, την αντίσταση, στα άκρα της οποίας, αν εφαρμόσουμε τάση Vολ θα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ιολ. Δηλαδή:

(8)

Είναι φανερό ότι, αν αντικατα-στήσουμε ένα σύστημα αντιστάσεων με την ολική αντίσταση του, προκύπτει συνδεσμολογία ηλεκτρι-κά ισοδύναμη με την αρχική.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τους δύο πιο απλούς, αλλά πιο βασι-κούς τρόπους σύνδεσης αντιστά-σεων: α) σε σειρά και β) παράλληλα. Με το συνδυασμό τους προκύπτουν «μικτοί» τρόποι σύνδεσης.

( Σύνδεση σε σειρά

Εικ. 3.2-31. Σύνδεση αντιστάσεων

σε σειρά.

Θεωρούμε το κύκλωμα της εικ. 31. Τα όργανα θεωρούνται ιδανικά. Οι αντιστάσεις R1 R2 και R3 είναι γνωστές (R1= 10Ω, R2 = 20Ω,

R3 = 30Ω). Με το βολτόμετρο V μετράμε την τάση στα άκρα του συστήματος νολ και με το αμπερόμε-τρο την ένταση του ρεύματος Ιολ. Είναι: Vολ = 12V και Ιολ = 0,2Α.

Άρα:

Η σχέση που συνδέει τις R1, R2 και R3 με το Rολ είναι:

Rολ = R1 + R2 + R3

Ακόμη, με τα βολτόμετρα V1, V2 και V3 μετράμε τις τάσεις στα άκρα των R1, R2 και R3 αντίστοιχα. Είναι: V1 = 2V, V2 = 4V και V3 = 6V.

Παρατηρούμε ότι:

Vολ = V1+V2+V3

Χαρακτηριστικό της συνδεσμο-λογίας αυτής είναι ότι όλες οι αντι-στάσεις διαρρέονται από την ίδια ένταση ρεύματος I, που είναι ίση με την ολική ένταση Ιολ. Δηλαδή:

I1 = I2 = I3 = I = Iολ

Τα παραπάνω συμπεράσματα αποδεικνύονται και θεωρητικά.

Εικ. 3.2-32. Σύνδεση αντιστάσεων

σε σειρά .

Στο κύκλωμα της εικόνας 32

η τάση της R1, είναι: V1 = VA-VΓ,

της R2 : V2 = VΓ- VΔ, και

της R3 : V3 = VΔ - VΒ. Προσθέτουμε κατά μέλη και έχουμε:

V1 + V2 + V3 = VΑ - VΒ

Όμως, VΑ - VΒ = Vολ είναι η τάση στα άκρα της συνδεσμολογίας. Άρα: Vολ = V1 + V2 + V3

Ισχύουν οι σχέσεις:

Vολ = Ι ( RΟΛ, V1 = I ( R1, V2 = I( R2,

V3 = I ( R3

Έτσι έχουμε:

Vολ = V1 + V2 + V3 (

( I ( Rολ = Ι ( R1 + Ι ( R2 + Ι ( R3 (

( Rολ = R1 + R2 + R3

Η σύνδεση δυο αντιστάσεων σε σειρά ισοδυναμεί με αύξηση του μήκους ενός αγωγού, άρα η ολική αντίσταση είναι μεγαλύτερη και από τη μεγαλύτερη αντίσταση

του συστήματος.

Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι με τη συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά επιτυγχάνουμε αντιστάσεις μεγαλύτερες από τις αντιστάσεις που διαθέτουμε.

( Σύνδεση παράλληλα

Εικ. 3,2-33. Σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα.

Θεωρούμε το κύκλωμα της εικόνας 33. Οι αντιστάσεις R1, R2 και R3 είναι γνωστές (R1 = 10Ω,

R2 = 20Ω, R3 = 30Ω). Με το βολτόμε-τρο μετράμε την τάση στα άκρα του συστήματος Vολ και με το αμπερόμετρο την ένταση του ρεύματος Ιολ, Είναι: Vολ = 6V και Ιολ = 1,1Α

Άρα:

Η σχέση που συνδέει τις R1, R2 και R3 με το Rολ είναι:

Ακόμη, με τα αμπερόμετρο Α1, Α2 και Α3 μετράμε τις εντάσεις που διαρρέουν τις R1, R2 και R3

αντίστοιχα. Είναι: I1 = 0,6 Α,

Ι2 = 0,3 Α και Ι3 = 0,2Α

Παρατηρούμε ότι:

Iολ = Ι1 + Ι2 + Ι3

Χαρακτηριστικό της συνδεσμο-λογίας αυτής είναι ότι όλες οι αντι-στάσεις έχουν την ίδια τάση V, που είναι ίση με την ολική τάση Vολ .Δηλαδή:

V1 = V2 = V2 = V = Vολ

Τα παραπάνω συμπεράσματα αποδεικνύονται και θεωρητικά.

Στο κύκλωμα της εικόνας 33 είναι I1, Ι2 και Ι3 οι εντάσεις των ρευμά-των τις αντιστάσεις R1, R2 και R3 αντίστοιχα. Στον κόμβο Α (και στον κόμβο Β) ισχύει:

Iολ = Ι1 +Ι2 + Ι3

(1ος Κανόνας Kirchhoff)

Ισχύουν οι σχέσεις:

Έτσι έχουμε:

Iολ = I1 + I2 +I3 (

(

(

Η σύνδεση αντιστάσεων παράλ-ληλα ισοδυναμεί με αύξηση της δια-τομής ενός αγωγού, άρα η ολική αντίσταση είναι μικρότερη και από τη μικρότερη αντίσταση του συστή-ματος.

Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι με τη συνδεσμολογία αντιστάσεων παράλληλα επιτυγχάνουμε αντιστάσεις μικρότερες από τις αντιστάσεις που διαθέτουμε.

Παράδειγμα 5.

✓ Δύο αντιστάσεις R1 = 4Ω και R2 = 6Ω συνδέονται σε σειρά και στα άκρα της συνδεσμολογίας εφαρ-μόζεται τάση V = 100 V. Να βρεθούν:

α) Η ισοδύναμη αντίσταση

β) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση

γ) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.

Λύση

α) Η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι:

R = R1 + R2 ( R = 10Ω

β) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις και την πηγή τροφοδοσίας υπολογίζεται από το νόμο του Οhm:

( I = 10A .

Είναι I = I1 = I2 = 10A

γ) Οι τάσεις στις αντιστάσεις R1 και R2 υπολογίζονται από το νόμο του Οhm:

Παράδειγμα 6

✓ Δύο αντιστάσεις R1 = 10Ω και R2 = 15Ω συνδέονται παράλληλα και στις άκρες του συστήματος εφαρμόζεται τάση V = 90V. Να βρεθούν:

α) Η ισοδύναμη αντίσταση.

β) Οι τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων R1 και R2.

γ) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την πηγή τροφοδοσίας.

Λύση

α) Η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας δίνεται:

β) Η τάση κάθε αντίστασης είναι ίση με V = 90V

V1 = V2 = V = 90V

γ) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις R1, R2 και την πηγή τροφοδοσίας υπολογίζο-νται από το νόμο του Ohm:

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή μπορεί να υπο-λογιστεί και από τον 1ο κανόνα του Kirchhoff:

I = I1 + Ι2  (  Ι = 9Α+6Α = 15Α

Παράδειγμα 7

✓ Δίνεται η συνδεσμολογία των αντιστάσεων του παρακάτω σχήματος και ότι R1 = 2Ω, R2 = 3Ω,

R3 = 10Ω, R4 = 5Ω και V = 30V. Να βρεθούν:

α) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις R1, R2 και τις R3, R4. β) η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Β και Δ.

Λύση

α) Οι R1, R2 συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους Α,Γ έχουμε δια-φορά δυναμικού V. Άρα, η ένταση I1 του ρεύματος που διαρρέει τις R1, R2  είναι:Ω

Οι R3, R4 συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους Α,Γ έχουμε επί-σης τάση V. Άρα η ένταση Ι2 του ρεύματος που διαρρέει τις R1, R2 είναι:

β) 1ος τρόπος

Αν «κινούμαστε» κατά μήκος μιας αντίστασης και κατά τη φορά του ρεύματος, το δυναμικό μειώνε-ται κατά ΙR, ενώ αν «κινούμαστε» αντίθετα με τη φορά του ρεύματος το δυναμικό αυξάνεται κατά ΙR.

Ξεκινάμε από το σημείο Β και «πηγαίνουμε» στο Δ μέσω του κόμβου Α. Από το Β στο Α, «πηγαίνου-με» αντίθετα με το ρεύμα, επομένως το δυναμικό αυξάνεται κατά Ι1,R1, ενώ από το Α στο Δ, πηγαίνουμε ομόρροπα με το ρεύμα, οπότε το δυναμικό μειώνεται κατά Ι2R3.

Άρα:

VΒ + Ι1R1 - Ι2R3 = VΔ (

(VΒ - VΔ = = Ι2 R3- Ι1R1    (

( VΒ - VΔ = 20V - 12V =  8V

2ος τρόπος

Η τάση στα άκρα της R1 είναι:

VΑ - VΒ = Ι1R1 (3)

και η τάση στα άκρα της R3 είναι:

VΑ - VΔ = Ι2R3 (4)

Αφαιρούμε τις (3) και (4) κατά μέλη, οπότε έχουμε:

VΑ - VΒ - (VΑ - VΔ) = Ι1R1 - Ι2R3 ( (VΑ - VΒ - VΑ + VΔ = I1R1 - Ι2R3 (

( VΒ - VΔ = I2R3 - I1R1 = 8V

3.2.6.   Ρυθμιστική (μεταβλητή)

αντίσταση

Εικ. 3.2-34. Ρυθμιστική (μεταβλητή)

αντίσταση.

Εικ. 3.2-35. Ρυθμιστική (μεταβλητή) αντίσταση.

Ό

λοι έχουμε αυξομειώσει την ένταση του ήχου ενός ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί. Το κουμπί αυτό ρυθμίζει τη λειτουργία μιας ρυθμι-στικής αντίστασης. Η ρυθμιστική αντίσταση είναι ένας τύπος ωμικής αντίστασης, που μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σ’ ένα συγκεκρι-μένο εύρος τιμών.

Η ρυθμιστική αντίσταση, που συνήθως χρησιμοποιούν στο σχολικό εργαστήριο, κατασκευάζεται από ισοπαχές ομογενές σύρμα τυλιγμένο ομοιό-μορφα πάνω σε κύλινδρο από μονωτικό υλικό (εικ. 34). Επειδή η αντίσταση αυτού του σύρματος είναι ανάλογη του μήκους του, η αντίσταση που παρεμβάλλεται μεταξύ του δρομέα Δ και του ενός άκρου Α της συσκευής είναι ανάλο-γη με την απόσταση του δρομέα από το άκρο αυτό.

Όπως φαίνεται στην εικ. 35 η θέση του δρομέα μας δίνει τη δυνα-τότητα να πάρουμε οποιαδήποτε τιμή αντίστασης μεταξύ 0 και 200 Ω.

Ανάλογα με τον τρόπο που παρεμβάλλεται στο κύκλωμα η ρυθμιστική αντίσταση, λειτουργεί είτε ως ρυθμιστής της τάσης και λέγεται ποτενσιόμετρο, είτε ως ρυθμιστής της έντασης του ρεύματος και λέγεται ροοστάτης.

( Ποτενσιόμετρο

Εικ. 3.2-36. Ποτενσιόμετρο.

Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμι-στικής αντίστασης ΒΑΒ ως ποτενσιόμετρο φαίνεται στην εικόνα 36. Η κινητή επαφή Δ, που λέγεται δρο-μέας, μπορεί να μετακινείται από το Α μέχρι το Β.

Αν το κύκλωμα ΑΑ' Δ'Δ είναι ανοικτό, δηλαδή το ρεύμα I δε διακλαδίζεται, τότε ισχύουν:

VΑΔ = Ι ( RAΔ

και

VΑΒ = I ( RΑΔ

Άρα:

και επειδή:

έχουμε

Αν θέσουμε το σταθερό μήκος ΑΒ = l και το μεταβλητό μήκος

ΑΔ = x, έχουμε:

Δηλαδή, μετακινώντας το δρομέα Δ από το Α μέχρι το Β μπορούμε να πάρουμε τιμές τάσης από 0 έως VAB.

( Ροοστάτης

Εικ. 3.2-37. Ροοστάτης.

Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμιστικής αντίστασης RΑΒ ως ροοστάτη φαίνεται στην εικόνα 37. Η κινητή επαφή Δ, που λέγεται δρομέας μπορεί να μετακινείται από το Α μέχρι το Β.

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι:

Μετακινώντας το δρομέα Δ από το Α μέχρι το Β, μεταβάλλουμε την αντίσταση RΑΔ που παρεμβάλλεται στο κύκλωμα, άρα και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.

3.2.7.            Ενέργεια και ισχύς

του ηλεκτρικού ρεύματος

( Ενέργεια τον ηλεκτρικού ρεύματος

Για τη λειτουργία των ηλεκτρι-κών συσκευών απαιτείται ενέργεια, η οποία προσφέρεται από την πηγή. Η ενέργεια αυτή λέγεται ηλεκτρική ενέργεια ή ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Θεωρούμε ένα τμήμα κυκλώμα-τος ΑΒ (εικ. 38), το οποίο περιλαμβάνει μια συσκευή, που μπορεί να είναι αντιστάτης, ηλεκτρικός λαμπτήρας, ανεμιστήρας, ραδιόφωνο κ.ά.

Εικ. 3.2-38.  Συσκευή

Στα άκρα της συσκευής ΑΒ υπάρχει τάση V = VΑ – VΒ και η συσκευή διαρρέεται από συνεχές ρεύμα σταθερής έντασης I.

Έστω ότι σε χρόνο t μετακινείται ηλεκτρικό φορτίο q, από το Α στο Β. Στην πραγματικότητα, όπως ξέρουμε, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται αντίθετα. Από τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος έχουμε:

Αν VΑ είναι το δυναμικό του άκρου Α και VΒ το δυναμικό του άκρου Β, τότε το φορτίο q έχει στο άκρο Α δυναμική ενέργεια

UΑ = q ( VΑ και στο άκρο Β δυναμι-κή ενέργεια UΑ = q ( VΑ . Επειδή είναι VΑ > VB θα είναι και UΑ > UΒ, δηλαδή η δυναμική ενέργεια του φορτίου q  ελαττώνεται καθώς περνά μέσα από τη συσκευή.

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας συμπεραίνουμε ότι η μείωση της δυναμικής ενέργειας του φορτίου q αποδίδεται στη συσκευή και μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως κινητική (αν η συσκευή είναι κινητή-ρας), χημική (αν η συσκευή είναι βολτόμετρο (συσκευή ηλεκτρόλυ-σης), θερμική (αν η συσκευή είναι αντιστάτης), κ.ά.

Η μείωση της δυναμικής ενέρ-γειας του φορτίου q είναι ίση με την ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρε-ται από την πηγή.

Άρα, η ενέργεια που αποδίδεται στη συσκευή σε χρόνο t, είναι:

W = UΑ - UΒ ( W = qVΑ - qVΒ (

( W = q(VΑ - VB) ( W = q ( V (

W = V(l(t

Ο παραπάνω τύπος είναι γενι-κός και ισχύει για κάθε συσκευή

(κινητήρας, βολτόμετρο, αντιστάτης κ.ά.).

Αν η συσκευή είναι αντιστάτης (ωμική αντίσταση), τότε ισχύει ο νόμος του Οhm (I = V/R) και μπο-ρούμε να γράψουμε ισοδύναμα ότι:

Στο διεθνές σύστημα μονάδων (S.Ι.) η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι το 1J (Joule).

( Ισχύς τον ηλεκτρικού ρεύματος

Τις περισσότερες φορές για τη λειτουργία των συσκευών δε μας ενδιαφέρει μόνο η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρεται, αλλά και σε πόσο χρόνο γίνεται αυτό, δηλαδή ο ρυθμός προσφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.

Θεωρούμε την περίπτωση μιας συσκευής (εικ.39), στην οποία προσφέρεται ίδια ποσότητα ενέργειας σε ίσους χρόνους. Στην περίπτωση αυτή ορίζουμε ως ισχύ του ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλε-κτρική ισχύ το πηλίκο της ηλε-κτρικής ενέργειας που προσφέρε-ται σε χρόνο t, προς το χρόνο t.

Δηλαδή

Εικ. 3.2-39. Συσκευή

Στο διεθνές σύστημα μονάδων (S.Ι.) η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος είναι το 1W (Watt).

Είναι:

1 W είναι η ηλεκτρική ισχύς, όταν η προσφερόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι 1J, σε χρόνο 1s.

Με βάση τον ορισμό της ηλεκτρι-κής ισχύος (Ρ = W/t) και τους τύ-

πους που δίνουν την ηλεκτρική ενέργεια, για κάθε συσκευή ισχύει:

Ρ = V ( I

Αν η συσκευή είναι αντιστάτης (ωμική αντίσταση), τότε ισχύει ο νόμος του Οhm, οπότε έχουμε:

Παράδειγμα 8

✓ Η Ισχύς στην αντίσταση R2 είναι P2 = 300W. Αν R1 = 3Ω,

R2 = 3Ω και R3 = 6Ω να βρεθούν:

α) Η ισχύς σε κάθε αντίσταση

β) Η ισχύς στο σύστημα

γ) Η τάση V

Λύση

α) Είναι:

Επίσης:

Άρα:

και

Οπότε:

β) Η ισχύς στο σύστημα είναι:

Ρολ = Ρ1 + Ρ2 + Ρ3 = 1.125 W

(ή Ρολ = Ι2Rολ = (15Α)2 ( 5Ω = 1.125W)

γ) Η τάση V είναι:

( Κόστος λειτουργίας συσκευής

Από τον ορισμό της ισχύος μιας συσκευής έχουμε:

Αν στον προηγούμενο τύπο εκφράσουμε την ισχύ Ρ σε W(Watt) και το χρόνο t σε s(sec), τότε βρί-σκουμε την ενέργεια W σε J (Joule).

Αν στον προηγούμενο τύπο εκφράσουμε την ισχύ Ρ σε W (Watt) το χρόνο t σε h (ώρες), τότε βρίσκουμε την ενέργεια W σε Wh (βατώρες).

1 Wh είναι η ενέργεια που «καταναλώνει» μια συσκευή ισχύος 1 W, όταν λειτουργήσει για χρόνο1h.

Είναι: 1Wh = 1W ( 1h =

= 1W ( 3600 s = 3600 J.

Αν στον προηγούμενο τύπο εκφράσουμε την ισχύ Ρ σε ΚW (Κιλοβάτ) και το χρόνο t σε h (ώρες), τότε βρίσκουμε την ενέργεια W σε ΚWh (κιλοβατώρες).

1ΚWh είναι η ενέργεια που «καταναλώνει» μια συσκευή ισχύος 1KW, όταν λειτουργήσει για χρόνο 1h.

Είναι: 1ΚWh = 1ΚW ( 1h =

= 1000W ( 3.600.000 J.

Η Δ.Ε.Η. μετρά την ενέργεια που μας δίνει σε KWh, με κόστος περίπου 25 δρχ / KWh.

Άρα, μια ηλεκτρική κουζίνα ισχύος Ρ = 3000 W, που λειτουργεί για χρόνο t = 2h, «καταναλώνει» ενέργεια:

W = P ( t = 3KW ( 2h = 6KWh

με κόστος

( Νόμος του Joule

Όπως έχουμε πει, σ’ ένα μεταλλι-κό αγωγό η μείωση της κινητικής ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρο-νίων, λόγω των συγκρούσεων με τα θετικά ιόντα, έχει ως συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας του μεταλλικού αγωγού. Συνέπεια αυτού είναι να μεταφέρεται θερμό-τητα από τον αγωγό στο περιβάλ-λον. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο Joule.

Αν υποθέσουμε ότι η θερμοκρα-σία του μεταλλικού αγωγού παραμένει σταθερή, τότε η προσφερό-μενη ηλεκτρική ενέργεια στο μεταλλικό αγωγό είναι ίση με τη θερμότητα που μεταφέρεται από τον αγωγό στο περιβάλλον.

Δηλαδή:           W = Q

Όμως:              W = Ι2Rt

Άρα:                Q = I2(R(t            (21)

Ο Joule απέδειξε πειραματικά την τελευταία σχέση, που εκφράζει το νόμο του Joule, ο οποίος διατυ-πώνεται ως εξής:

Το ποσό θερμότητας Q που εκλύεται σ’ ένα μεταλλικό αγωγό σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογο του τετραγώνου της έντασης I του ρεύματος

που τον διαρρέει, ανάλογο της αντίστασής του R και ανάλογο του χρόνου t διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν χρησιμοποιήσουμε τη σχέση Q = Ι2(R(t και εκφράσουμε τα μεγέθη I σε Α, R σε Ω και t σε s, τότε βρίσκουμε τη θερμότητα Q σε J.

Αν χρησιμοποιήσουμε τη σχέση Q = α(I2(Rt και εκφράσουμε τα μεγέθη I σε Α, R σε Ω και t σε s, τότε βρίσκουμε τη θερμότητα Q σε cal. Ο συντελεστής α ονομάζεται ηλεκτρι-κό ισοδύναμο της θερμότητας και

ισούται με                      .

Παράδειγμα 9

✓ Η αντίσταση R1 του σχήματος είναι βυθισμένη σε νερό μάζας m= 0,5 Κg. Η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται σε χρόνο t = 42s από θ1 = 20οC σε θ2 = 70οC. Να βρεθεί η τιμή της R2, αν V =2000V και R1 = 100Ω.

Δίνεται η ειδική θερμότητα του νερού:

Λύση

Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται από την R1, και θερμαίνει το νερό είναι:

Q1 = I2(R1(t

Από το θεμελιώδη νόμο της θερμιδομετρίας έχουμε:

Q1 = m(c(Δθ

Άρα:

Ι2(R1(t = m(c(Δθ(	(Ι = 5Α

Η αντίσταση R2 υπολογίζεται από τον νόμο του Οhm:

( Εφαρμογές φαινομένου Joule

α) Ηλεκτρικός λαμπτήρας πυράκτωσης

Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας πυρα-κτώσεως (εικ. 40) αποτελείται από ένα γυάλινο δοχείο, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα λεπτό σύρμα από πολύ δύστηκτο μέταλλο (βολφρά-μιο, ταντάλιο, όσμιο), το οποίο έχει θερμοκρασία τήξης πάνω από 2700oC. Μέσα στο δοχείο δεν υπάρχει οξυγόνο για να μη γίνει οξείδω-ση του μετάλλου, υπάρχει όμως ένα αδρανές αέριο (αργό, κρυπτό, άζωτο), που εμποδίζει την εξάχνω-σή του. Όταν το σύρμα φωτοβολεί, η θερμοκρασία του είναι πάνω από 2000oC. Όλοι οι λαμπτήρες μιας οικιακής εγκατάστασης συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα (εικ. 41)για να λειτουργούν με την ίδια τάση (π.χ. του δικτύου, 220 V) και ανεξάρτητα από τους άλλους.

Εικ. 3.2-40.Ηλεκτρικός

λαμπτήρας πυράκτωσης.

Ενδείξεις κανονικής λειτουργίας συσκευής

Σε ηλεκτρικό λαμπτήρα πυρα-κτώσεως σημειώνονται οι ενδείξεις: 220 V, 100 W.

Ποια είναι η σημασία των ενδείξεων αυτών;

Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από αυτές;

Εικ. 3.2-41. Σύνδεση λαμπτήρων σε οικιακή εγκατάσταση.

Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργεί κανονικά ο λαμπτή-ρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής, πρέπει στα άκρα του να εφαρμόζε-ται τάση Vκ = 220 V, που λέγεται κανονική τάση λειτουργίας.

Η ένδειξη 100W σημαίνει ότι, όταν ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά, «καταναλώνει» ισχύ

Ρκ = 100W, που λέγεται κανονική ισχύς λειτουργίας.

Από τις ενδείξεις αυτές μπορού-με να βρούμε:

1) την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το λαμπτήρα, όταν λειτουργεί κανονικά, ως εξής:

2) την αντίσταση του λαμπτήρα, ως εξής:

Σημείωση: Αν στα άκρα του λαμπτήρα εφαρμοστεί τάση μικρό-τερη από την Vκ, ο λαμπτήρας υπολειτουργεί χωρίς να κινδυνεύει να καταστραφεί, ενώ, αν εφαρμο-στεί τάση μεγαλύτερη από τη Vκ, ο λαμπτήρας υπερλειτουργεί με κίνδυνο καταστροφής του.

β) Ηλεκτρικές συσκευές παραγωγής Θερμότητας

Πολύ συνηθισμένες ηλεκτρικές συσκευές παραγωγής θερμότητας είναι οι ηλεκτρικές θερμάστρες, τα ηλεκτρικά σίδερα, οι ηλεκτρικές κουζίνες, οι ηλεκτρικοί βραστήρες, οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες κ.τ.λ. Στις συσκευές αυτές εκλύεται θερμότητα σε συρμάτινο αγωγό από χρωμονικελίνη (δύστηκτο κράμα Fe, Νi, Cr, Μn). Σε μερικές συσκευές η θερμότητα ακτινοβο-λείται απευθείας από το σύρμα (π.χ. στη θερμάστρα), ενώ σε άλλες συσκευές η θερμότητα συγκεντρώνεται πάνω σε μια μεταλλική πλάκα (π.χ. στην κουζίνα).

γ) Ασφάλειες

Για την προφύλαξη των κυκλω-μάτων από υπέρμετρη αύξηση της έντασης του ρεύματος, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο κύκλω-μα ή ακόμα και πυρκαγιά χρησιμο-ποιούνται οι ασφάλειες, που παρεμβάλλονται στο κύκλωμα σε σειρά (εικ. 42).

Κάθε ασφάλεια χαρακτηρίζεται από μια τιμή έντασης ρεύματος, πάνω από την οποία προκαλείται διακοπή της λειτουργίας του κυκλώματος.

Εικ. 3.2-42. Κύκλωμα με ασφάλεια.

Ένας τύπος είναι η τηκόμενη ασφάλεια, που αποτελείται από ένα εύτηκτο μέταλλο. Μόλις η ένταση του ρεύματος γίνει μεγαλύτερη από μία καθορισμένη τιμή, αμέσως συμβαίνει τήξη του μετάλλου και διακοπή του ρεύματος.

Επίσης, χρησιμοποιείται και η αυτόματη ασφάλεια (εικ. 43), που ουσιαστικά είναι αυτόματος διακόπτης και αποτελείται κυρίως από ένα διμεταλλικό έλασμα. Μόλις η ένταση του ρεύματος γίνει μεγαλύτερη από μια καθορισμένη

τιμή, αμέσως το διμεταλλικό

έλασμα λυγίζει και προκαλεί διακοπή του ρεύματος.

Εικ. 3.2-43. Αυτόματη ασφάλεια.

Για την εκλογή της κατάλληλης ασφάλειας σ’ ένα κύκλωμα λαμβάνουμε υπόψη την ένταση του ρεύματος Ικ της κανονικής λειτουργίας των συσκευών που τροφοδο-τούμε (π.χ. 14Α), την οποία βρίσκουμε από τις ενδείξεις των συσκευών. Επειδή στο εμπόριο κυκλοφορούν ορισμένοι τύποι

ασφαλειών (π.χ. 6Α, 10Α, 15Α, 20Α, 25Α) επιλέγουμε την ασφάλεια, που αναγράφει την αμέσως μεγαλύτερη ένδειξη από αυτή που είχαμε υπολογίσει. Στο παράδειγμα μας επιλέγουμε την ασφάλεια των 15Α.

δ) Βραχυκύκλωμα

Βραχυκύκλωμα ονομάζεται η σύνδεση δύο σημείων ενός κυκλώματος με αγωγό αμελητέας αντίστασης.

Βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί μεταξύ των σημείων Α και Β, αν τα συνδέσουμε με έναν αγωγό αμελητέας αντίστασης ή αν σ’ αυτά φθαρεί η μόνωση και τυχαία έρθουν σε επαφή. Στο κύκλωμα της εικ. 44α είναι

Rολ = 440 Ω, άρα αυτό διαρρέεται από ρεύμα έντασης I = 0,5 Α.

Στο κύκλωμα της εικ. 44β είναι

άρα αυτό διαρρέεται από ρεύμα έντασης I = 220 Α και έτσι κινδυνεύει το τμήμα του κυκλώματος, που βρίσκεται μεταξύ της πηγής και του σημείου βραχυκυκλώσεως.

Εικ. 3.2-44. Βραχυκύκλωμα.

Παράδειγμα 10

✓ Ηλεκτρικός λαμπτήρας έχει χαρακτηριστικά κανονικής λει-τουργίας Ρκ = 100 W και

Vκ = 100V.

α) Ποια είναι η αντίσταση του λαμπτήρα;

β) Θέλουμε να συνδέσουμε τον λαμπτήρα με τάση V= 200V. Τι αντίσταση πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά με τον λαμπτήρα, ώστε να λειτουργεί κανονικά;

Λύση

α) Έχουμε:

β) Επειδή V > Vk η απευθείας σύνδεση του λαμπτήρα με την τάση V θα τον καταστρέψει. Γι’ αυτό συνδέουμε μια αντίσταση Rx σε σειρά με το λαμπτήρα. Εφόσον ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά, η τάση στα άκρα του VΒΓ είναι ίση με Vκ. Επομένως, η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει είναι:

Pκ = VκIκ (	              ( Ικ = 1Α

Άρα, η ένταση I του ρεύματος στο κύκλωμα είναι:

Ι = Ικ = 1Α

Από το νόμο του Οhm έχουμε:

V = IRολ ( V = I(R + Rx) (

Παράδειγμα 11

✓ Σε μια οικιακή εγκατάσταση η ασφάλεια είναι 30Α. Στο σπίτι λειτουργούν μια ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 2KW, ένα ψυγείο ισχύος 1KW, μία ηλεκτρική σόμπα ισχύος 2ΚW και 50 λαμπτήρες των 100W ο καθένας.

α) Αν λειτουργήσουν ταυτόχρονα όλες οι συσκευές, να εξετάσετε αν θα λυώσει η ασφάλεια, β) Αν ναι, πόσοι το πολύ λαμπτήρες μπορεί να είναι αναμμένοι, ώστε να λειτουργούν ταυτόχρονα όλες οι υπόλοιπες συσκευές.

Δίνεται ότι η τάση του δικτύου είναι V = 220V.

Λύση

α) Η ολική ισχύς του κυκλώματος είναι:

Ρολ = 2ΚW + 1ΚW + 2ΚW + 50(0,1ΚW = 10ΚW

Άρα:

Αφού I > 30Α, η ασφάλεια λυώνει.

β. Πρέπει να είναι: Ρ΄ολ = V ( IV( Ρ΄ολ = 220V ( 30Α ( Ρ΄ολ = 6600W

Έστω x ο αριθμός των ζητούμενων λαμπτήρων

Έχουμε: Ρολ= 2000W + 1000W +

+ 2000W + x (100W (

( Ρολ = 5000 + x ( 100W

Άρα: 5000 + x ( 100 = 6600 (

( x = 16 λαμπτήρες

3.2.8. Ηλεκτρεγερτική δύναμη

(ΗΕΔ) πηγής

Τ

ο κύκλωμα της εικόνας 45 απο-τελείται από μία πηγή, ένα διακόπτη, έναν αντιστάτη, ένα λαμπτή-ρα, ένα βολτόμετρο και ένα ανεμι-στήρα. Όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός το κύκλωμα δε διαρρέεται από ρεύμα, ενώ όταν ο διακόπτης είναι κλειστός το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα και η πηγή προσφέρει ενέργεια στο κύκλωμα.

Εικ. 3.2-45. Ηλεκτρικό κύκλωμα.

Όταν θετικό φορτίο q φτάνει στον αρνητικό πόλο, όπου έχει την ελάχιστη ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, «αναγκάζεται» από την πηγή να μετακινηθεί μέσω αυτής προς το θετικό πόλο της, όπου έχει τη μέγιστη ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.

Το φορτίο παίρνει την ενέργεια W από την πηγή, την αποδίδει στο κύκλωμα και επιστρέφει στον αρνη-τικό πόλο για να επαναληφθεί η διαδικασία.

Όπως γνωρίζουμε η ενέργεια W είναι ανάλογο του φορτίου q. Το πηλίκο της ενέργειας W προς το φορτίο q είναι ένα μέγεθος, που χαρακτηρίζει την πηγή και ονομάζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής (ΗΕΔ).

Η μονάδα της ΗΕΔ στο S.I. είναι το:

Ηλεκτρεγερτική δύναμη     μιας πηγής εκφράζει την ενέργεια ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα.

Ο όρος ηλεκτρεγερτική δύναμη δεν είναι ικανοποιητικός, γιατί η ΗΕΔ δεν είναι δύναμη, αλλά, όπως φαίνεται από τη προηγούμενη σχέση, έχει μονάδα μέτρησης ίδια με τη διαφορά δυναμικού.

Αν διαιρέσουμε αριθμητή και παρονομαστή της σχέσης (22) με το χρόνο t, έχουμε:

Έτσι, η ηλεκτρεγερτική δύναμη  μιας πηγής δίνεται και από το πηλί-κο της ισχύος Ρ, που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, προς την ένταση του ρεύματος I που διαρρέει το κύκλωμα. Δηλαδή:

(23)

Η ηλεκτρική πηγή είναι ουσιαστι-κά ένας ενεργειακός μετατροπέας, δηλαδή μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια, μιας άλλης μορφής ενέρ-γεια, που μπορεί να είναι χημική, μηχανική, θερμική, ακτινοβολίας. Στην εικ. 46 κάθε βαγονάκι παριστάνει φορτίο 1C. Η ηλεκτρική πηγή δεν παράγει ηλεκτρικό φορτίο, αλλά αποδίδει σε κάθε 10 ορισμένη ποσότητα ενέργειας, που καθορίζεται από την ΗΕΔ της. Αν π.χ. η πηγή έχει ΗΕΔ 3V, τότε σε κάθε 1C αποδίδει ενέργεια 3J.

Εικ. 3.2-46. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη εκφράζει την ενέργεια ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου που προσφέρει πηγή στο κύκλωμα.

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής αναγράφεται στο περίβλημα της (εικ.47).

(  Εσωτερική αντίσταση πηγής

Όταν μια ηλεκτρική πηγή διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, διαπιστώνουμε ότι θερμαίνεται. Η θερμότητα που αναπτύσσεται μέσα στην πηγή, οφείλεται στην αντίσταση, που αυτή παρεμβάλλει. Η αντίσταση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος της πηγής και ονομάζεται εσωτερική αντίστα-ση της πηγής και συμβολίζεται με r. Η εσωτερική αντίσταση της πηγής εκφράζει τη δυσκολία, που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα από την πηγή.

Εικ. 3.2-47. Μπαταρία

3.2.9.         Νόμος τον Οhm

για κλειστό κύκλωμα

Εικ. 3.2-48. Κλειστό κύκλωμα με πηγή και αντιστάτη

Σ

ε ένα κλειστό κύκλωμα (εικ. 48) υπάρχει γεννήτρια, που έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και εσωτε-ρική αντίσταση r. Το εξωτερικό κύκλωμα αποτελείται από μια αντί-σταση R. Οι αγωγοί που χρησιμο-ποιούνται για τη συνδεσμολογία έχουν ασήμαντη αντίσταση. Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης I.

Σε χρονικό διάστημα t, η πηγή δίνει ενέργεια:

W = Ρ( t ( W = 	 ( l ( t

η οποία μετατρέπεται σε θερμότητα στην αντίσταση R:     QR = Ι2( R ( t  και

στην αντίσταση r:      Qr = Ι2( r (t

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε:

W = QR + Qr (    (l(t = I2(R(t+I2(r(t (    (     = I(R+I(r (     = I (R + r) (

(     = I ( Rολ(

Η τελευταία σχέση αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του νόμου του Οhm για κλειστό κύκλωμα, και διατυπώνεται ως εξής:

Σε κλειστό κύκλωμα, που αποτελείται από ηλεκτρική πηγή και ωμικές αντιστάσεις, η ένταση του ρεύματος I που διαρρέει το κύκλωμα είναι ίση με το πηλίκο της ΗΕΔ της πηγής £ προς την ολική αντίσταση Rολ του κυκλώματος.

( Τάση στους πόλους πηγής (πολική τάση)

Εικ. 3.2-49. Κλειστό κύκλωμα με πηγή και αντιστάτη.

Θεωρούμε το κύκλωμα της εικ. 49. Επειδή οι αγωγοί της συνδεσμολογίας ΑΓ και ΒΔ έχουν ασήμαντη αντίσταση, τα άκρα Γ και Δ της αντίστασης R έχουν το ίδιο δυναμικό με τους πόλους Α και Β της πηγής αντίστοιχα, δηλαδή

VΑ = VΓ και VΒ = VΔ.

Άρα: VΑ - VΒ = VΓ - VΔ.

Η τάση στα άκρα της πηγής

VΑ-VΒ λέγεται πολική τάση

της πηγής και συμβολίζεται με Vπ.

Επομένως:           Vπ = VR

δηλαδή η τάση στους πόλους της πηγής είναι ίση με την τάση στα άκρα της αντίστασης R.

Είναι όμως: VR = Ι ( R (από το νόμο το Οhm για τμήμα αγωγού).

Άρα: Vπ = Ι ( R

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε:

W = QR + Qr (    (I(t = I2(R(t+I2(r(t(

(    = I(R +I(r (    = Vπ+I(r(

Vπ =    - l(ρ

Παρατηρούμε ότι σ’ αυτό το κλειστό κύκλωμα η τάση Vπ στους πόλους της πηγής είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική δύναμη    της πηγής ελαττωμένη κατά τον παράγοντα Ιr, που λέγεται πτώση τάσης μέσα στην πηγή.

Αν το κύκλωμα είναι ανοιχτό, τότε η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα, δηλαδή είναι I = 0.

Άρα: Vπ =    - l.r ( Vπ =

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι:

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη    της πηγής είναι ίση με την τάση Vπ στους πόλους της πηγής, όταν

η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα (I = 0).

Αν η πηγή είναι ιδανική, τότε έχει αμελητέα εσωτερική αντίσταση, δηλαδή είναι r = 0.

Άρα: Vπ =     - l(r   ( Vπ =    .

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι:

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη     της πηγής είναι ίση με την τάση Vπ στους πόλους της πηγής, όταν

η πηγή είναι ιδανική (r = 0).

Αν συνδέσουμε τους πόλους της πηγής με αγωγό αμελητέας αντί-στασης, δηλαδή R = 0, τότε λέμε ότι η πηγή είναι βραχυκυκλωμένη.

Από το νόμο του Οhm για κλει-στό κύκλωμα έχουμε:

Το ρεύμα αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να διαρρέει την πηγή και λέγεται ρεύμα βραχυκύκλωσης.

Από τη σχέση Vπ = Ε- Ιr κατασκευάζουμε τη χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής, που φαίνεται στην εικ. 50.

Παράδειγμα 12

✓ Δύο αντιστάσεις R1 = 5Ω και

R2 = 3Ω συνδέονται σε σειρά και τα άκρα του συστήματος συνδέο-

νται με γεννήτρια ΗΕΔ    = 10V και εσωτερικής αντίστασης r = 2Ω.

Να βρεθούν:

α) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα

β) η τάση στους πόλους της γεννήτριας και η τάση στα άκρα της R1, και της R2.

γ) η ισχύς της πηγής και η ισχύς που αποδίδει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα.

Λύση

α) Η ένταση I του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι:

β) Η τάση στους πόλους της γεννήτριας είναι:

Vπ =    -lr ( Vπ = 10V -1A ( 2Ω (

(Vπ = 8V

Η τάση στα άκρα της R1 είναι:

V1 = IR1 ( V1 = 1A ( 5Ω ( V1 = 5V

Η τάση στα άκρα της R2 είναι:

V2 = ΙR2 ( V2= 1Α(3Ω ( V2 = 3V

γ) Η ισχύς της πηγής είναι:

Ρπηγ =  (l ( Pπηγ = 10W

Η ισχύς που αποδίδει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα είναι:

Ρεξ = Ι2(R1 + R2)(Ρεξ = 8W

(ή Ρεξ = Ρπηγ - Ρr =    l-I2r (Pεξ = 8W)

3.2.10.                               Αποδέκτες

A

ποδέκτες είναι οι συσκευές στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε ενέργεια άλλης μορφής διαφορετικής από θερμότητα.

Για παράδειγμα, ο ανεμιστήρας ως αποδέκτης μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική (το μεγαλύτερο μέρος) και σε θερμότητα (το μικρότερο μέρος).

Συντελεστής απόδοσης αποδέ-κτη ονομάζεται το πηλίκο της ωφέλιμης ισχύος (που δίνει ο απο-δέκτης), προς τη δαπανόμενη ισχύ (που δίνουμε στον αποδέκτη). Δηλαδή:

Απόδοση αποδέκτη ονομάζεται το:

α% = α(100% =           (100%

Παράδειγμα 13

✓ Η δαπανόμενη ηλεκτρική ισχύς σ' έναν ανεμιστήρα είναι

Ρδαπ = 200W και η ωφέλιμη μηχα-νική ισχύς είναι Ρωφ = 160 W. Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης και η απόδοση του ανεμιστήρα.

Λύση

Ο συντελεστής απόδοσης είναι:

και η απόδοση είναι:

α(%) = 0,8-100% = 80%

Περιεχόμενα 2ου τόμου

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Προβλήματα	5

3.2 ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

1. Ηλεκτρικές πηγές	41

2. Ηλεκτρικό ρεύμα	43

3. Κανόνας

του Kirchhoff(Κίρχοφ)	60

4. Αντίσταση – Αντιστάτης	74

5. Συνδεσμολογία αντιστατών(αντιστάσεων)	101

6. Ρυθμιστική (μεταβλητή) αντίσταση	119

7. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος	125

8. Ηλεκτρεγερτική δύναμη

(ΗΕΔ) πηγής	154

9. Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα	160

10. Αποδέκτες	168

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτι-κών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσημο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

# Text boxes

(

Α

(

(

(

(

4

2

+2000V

60cm

80cm

100cm

(A)

K

M

Λ

0V

Β

Β

Α

Β

Α

Ε

Β

V

+

-

Πραγματική φορά

Συμβατική φορά

Τροχιά Στο Ηλεκτρικό Πεδίο

Κατεύθυνση Της Ηλεκτρικής Δύναμης

Τροχιά Χωρίς Ηλεκτρικό Πεδίο

+

-

Ο2

Η2

Α

Κ

s

I

K

Λ

0

1

Α

(α)

Μ

Ν

-

I1

-

Α

+

+

(β)

(α)

(γ)

Μ

Ν

Α

-

+

+

-

Α1

Α

Α2

Β

Η

Ζ

I1

V

Δ

Γ

I2

+

-

Κ

Λ

V

0

10

V

V

V

Α

Β

Α

Β

+

-

-

+

(α)

+

V2

A

Γ

Β

V

Δ

V1

V

(β)

-

VΒΓ=-VΓΑ

I2

V

V

A

Δ

V

B

A

+

-

I

I

0.8

0.6

0.4

0.2

5     10     15    20

V(V)

I(A)

ή

(3)

με

Α

Β

V

R

I

φ

0

I

V

R1

L

2L

R1

S

2S

R2

R1  Χάλκινος

R2  Σιδερένιος

όχι σύγκρουση

R2 › R2

Σύγκρουση

όχι σύγκρουση

θ1

θ2

θ1

θ1

θ2>θ2

e-

+

+

e-

l

ρ

~

ρο

l

l

ρθ

θ

θ

ρθ

l

l

Μέταλλα

Κράματα

Γραφίτης,

Ημιαγωγοί

θ

R

Rο

α > 0

α = 0

α < 0

(7)

(

(

(

(

(

(

(

l

α

(

ρ

2

δ

μπλε

γκρι

εφφ = 1/R

R2

κόκκινο

(

V

V1

V2

V1

Δ

V

V3

(10)

(11)

A

B

A

I

A

(9)

A+

I

- B

A+

- B

I

B

A

Γ

B

Δ

V2

V3

R1

R2

A1

A2

R3

Ιολ

A3

A

V

B

A

R3

R2

R1

I1

I3

I2

A  +

B  -

Vολ

(12)

(13)

(14)

R1

R2

R

V

V

+

-

+

-

(

(

(

(

(

(

(

(

R1

(

(

R

I1

I2

I1

R2

I

V

V

+

+

+

-

+

-

-

-

(

+

Β

V

Α

R2

I2

I1

Γ

R1

R3

R4

Δ

(

(

(

(1)

(2)

(1),(2)

A

Δ

Γ

Δ

Δρομέας

Β

0Ω

200Ω

Α

Α΄

Ι

Β

Δ΄

Ι

Ι

-

+

Δ

(

l

(15)

I

A

Δ

I

Β

I

(16)

Ι

Ι

(

RΛ

+

-

(17)

(18)

(19)

(20)

Δt

q

Δt

q

A

q

q

Β

V = VA - VΒ

(

W = I2(R(t

W = V(l(t

I

A

V = VΑ - VB

B

ή

(21)

P = I2(R

(23)

(22)

P = V(l

(

(

V = l(R

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

+

-

V

R2

R1

R2

νερό

V

(

(

(

~

(

(

Ασφάλεια

Α

Β

+

-

Διμεταλλικό

Έλασμα

~

Επαφή

Άγκιστρο

θερμενόμενο σύρμα

(

I = 0.5A

440Ω

Α

V = 220V 220V

(α)

Β

I = 220A

Α

Β

440Ω

440Ω

1Ω

V = 220V 222222222222222220V220V220V

(β)

(

(

(

(

(

(

(

Δ

(

(

R

I

Δ

(22)

H2

O2

+

-

I

V

A

ε,r

ή

(

(

1C

+

-

Γ

Δ

Β

R

Ι

Ι

Α

Β

+

-

r

ε

ε

r

-

+

Α

Ι

R

Δ

Γ

(26)

(

(

R = 0

(

(

r=0

I=0

(1)

(25)

(27)

(

(

5 / 52

6 / 52

7 / 52

8 / 52

9 / 52

10 / 53

11 / 53

12 / 53

13 / 53

14 / 53

15 / 53-54

16 / 54

17 / 54

18 / 54

19 / 54

20 / 54

21 / 54-55

22 / 55

23 / 55

24 / 55

25 / 56

26 / 56

27 / 56

28 / 56-57

29 / 57

30 / 57

31 / 57

32 / 57

33 / 58

34 / 58

35 / 58

(

38 / 60

39 / 60

41 / 61

42 / 61

43 / 61

45 / 62

44 / 61-62

46 / 62

47 / 63

48 / 63

50 / 63

49 / 63

51 / 63

52 / 63-64

53 / 64

54 / 64

55 / 64

56 / 64-65

57 / 65

58 / 65

59 / 65

60 / 66

61 / 66

62 / 66

63 / 66-67

64 / 67

65 / 67

66 / 67

67 / 67-68

68 / 68

69 / 68

70 / 68

71 / 69

72 / 69

73 / 69

74 / 70

75 / 70

76 / 70-71

77 / 71

78 / 71

79 / 71-72

80 / 72

81 / 72

82 / 72

83 / 72

84 / 73

85 / 73

86 / 73

87 / 73

88 / 73

89 / 73-74

90 / 74

91 / 74

92 / 74

94 / 75

93 / 75

95 / 75-76

96 / 76

97 / 76

98 / 76-77

99 / 77

100 / 77

101 / 77

102 / 77-78

103 / 78

104 / 78

105 / 78-79

106 / 79

107 / 79

108 / 79-80

109 / 80

110 / 80

111 / 81

112 / 81

113 / 81

114 / 82

115 / 82

116 / 82

117 / 83

8 / 3

119 / 83-84

120 / 84

121 / 84

122 / 84-85

123 / 85

124 / 85-86

125 / 86

126 / 86

127 / 86

128 / 86-87

129 / 87

130 / 87

131 / 87-88

132 / 88

133 / 88

134 / 89

135 / 89

136 / 89

137 / 89-90

138 / 90

139 / 90

140 / 90-91

141 / 91

142 / 91

143 / 91

144 / 91-92

145 / 92

146 / 92

147 / 92

148 / 92

149 / 92

150 / 93

151 / 93

152 / 94

153 / 94

154 / 94

155 / 95

156 / 95

157 / 95

158 / 95-96

159 / 96

160 / 96

161 / 96-97

162 / 97

163 / 97

164 / 97-98

165 / 98

166 / 98

167 / 98-99

168 / 99

169 / 100

170 / 100

«Πυκνωτές»  νευρικού κυττάρου

(

(

(

(

Ι

Ι

(

118 / 83

R3

R2

R1

( 1 )

171

172